III. РАЗДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора

1.1. Предметом настоящей закупки  является право заключения  договора  - Выполнение  работ по реконструкции водопроводной  насосной станции (ВНС) 2- го подъема  с заменой насосных агрегатов, запорной арматуры поселка Озерный Духовщинского района Смоленской области в 2013 году.

1.2. Наименование заказчика: Администрация муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

1.2. Начальная (максимальная) цена договора:    3 625 600 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

1.3. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП): 4530673 - Монтаж насосных агрегатов общего назначения

Группа по Приказу Минэкономразвития  России  от 07.06.2011 г. № 273. - ( 221 ).

2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

2.1. Целями данной закупки является: восстановление нормального функционирования очистных сооружений.

2.2. Основанием для закупки является: Муниципальная целевая программа по реконструкции ВНС 2- го подъема с заменой насосных агрегатов , запорной арматуры п.Озерный . с заменой насосных агрегатов на 2012-2015 годы, утвержденная Постановлением от 30.03.2012г. №33 Главы муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области.

3. Источник финансирования государственного заказа

3.1. Источник финансирования государственного заказа: средства областного бюджета и местного бюджета.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме.

4.2. Сроки и порядок оплаты:

4.2.1. Основанием для оплаты выполненных работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемый к ней акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), счет, счет-фактура, Акта  приемки законченного строительством объекта ( форма КС-11). Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 20 банковских дней после подписания обеими Сторонами акта  приемки выполненных работ.

4.2.2. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

5.1. Местом выполнения работ является:  Смоленская область, Духовщинский район, с/ пос.Добринское, примерно в 650 м от д.Дубовицы по направлению на север.

5.2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, но не ранее внесения договора в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.

Конечный срок выполнения работ по настоящему договору не позднее 40 дней с момента подписания договора.

5.3. При выполнении работ выполнять следующие условия:

- обеспечивать беспрепятственный проход больных, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения, отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством учреждения;

- работы проводить с 8-00 до 20-00 часов по рабочим дням;

- до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с

указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др.грузы для выполнения работ;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству учреждения;

-материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях здравоохранения, иметь сертификаты качества или соответствия;

-обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

-обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения;

-после  ввода объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные согласованные с заказчиком сроки вывезти за пределы рабочей площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6. Порядок формирования цены договора

6.1. Порядок формирования заказчиком начальной (максимальной) цены договора: Локальные сметы составлены в соответствии с ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, СССЦ (Приложение № 1).

6.1.1. В сметных расчетах указаны тип, марка, и т.д. всех применяемых материалов, не учтённых территориальными единичными расценками.

6.1.2. Сметная документация составлена в соответствии с МДС81-35.2004г.

6.1.3.Сметная стоимость определена базисно- индексным методом по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001 редакция 2009 г.).

6.1.4.При определении сметной стоимости, накладные расходы и сметная прибыль приняты по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 г. прил.4 и письма № АП -5336/06  от 18.11.2004 г. к МДС 81-25.2001г.

6.1.5.Затраты на временные здания и сооружения приняты в размере -2,4Х0,8 =1,92%;  резерв на непредвиденные работы и затраты принят в размере -2%.

6.1.6.	Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18 %.

В случае, если Подрядчик не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения, стоимость выполнения работ по договору рассчитывается Заказчиком с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

6.2. Цена договора формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

В качестве стоимости затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость затрат по документально подтвержденным сведениям исполнителя по договору, но не выше стоимости, принятой в смете договора.

Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с пунктами 6.1, 6.2 настоящего раздела и сметной документации, являющейся приложением 1.

6.3.        Коэффициент аукционного снижения  рассчитывается как отношение цены договора, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене договора.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом закупки

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

7.1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, определяющей объем и цену работ, содержание работ и другие, предъявляемые к работам, требования. Сметная документация заказчика является неотъемлемой частью технического задания (приложение №1).

8. Требования к качеству и безопасности работ

8.1. Требования к работам, являющимся предметом настоящего закупки, установлены следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

8.1.1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);

8.1.2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999).

8.1.3. Приказ Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312 -ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (Стройиздат, 1990 год)

8.2. Качественные характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

8.2.1..СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

8.3. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:

8.3.1. Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995)

8.4. Подрядчик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

8.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете  Заказчика.

8.6. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

9.1.1. СНиП2.04.02-84*»Водоснабжение.Наружные сети и сооружения»

9.1.2.СНиП3-05-01-85»Внутренние санитарно- технические системы»

9.1.3. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, раздел 3 п.5 и СНиП 12-01-2004, раздел 7 - участник должен вести журнал производства работ.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(приемка работ)

10.1. Инженерная организация осуществляет по поручению Заказчика контроль, надзор и приемку выполненных Подрядчиком работ, дает обязательные указания Подрядчику, а также осуществляет от имени  Заказчика иные действия в пределах предоставленных договором полномочий.

По завершении всех работ по настоящему договору, Подрядчик письменно извещает  Заказчика и Инженерную организацию о готовности объекта к сдаче.

10.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей (приемочной) комиссии и приступает совместно с Инженерной организацией к приемке результата выполненных работ.

Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком совместно с Инженерной организацией оформляется Актом, подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в комиссию, и утвержденным руководителем учреждения.

10.3. По завершении в установленные сроки работ по ремонту объекта, Подрядчик не позднее 20 числа текущего месяца составляет и передает  Заказчику (инженерной организации) 3 экземпляра формы № КС-3 и 3 экземпляра формы № КС-2.

10.4. Заказчик (Инженерная организация) в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2 Подрядчику.

В случае выявления Инженерной организацией несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим договором, Инженерная организация немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

10.5. Подрядчик обязан сдать работу  Заказчику, передав при этом всю документацию (акты на скрытые работы, сертификаты и товарные накладные на примененные материалы и оборудование и т.д.), относящуюся к выполненным работам.

10.6. В случае выявления некомплектности отчетной документации, несоответствия ее исходной смете, либо иных явных недостатков Заказчик, вправе при подписании акта сдачи-приемки работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания акта сдачи-приемки до момента их устранения.

10.7. При обнаружении Заказчиком в ходе окончательной приемки выполненной работы недостатков, либо недостатков выявленных в процессе эксплуатации отремонтированных помещений, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Подрядчиком, который обязан безвозмездно устранить эти недостатки в установленные сроки, с повторным предъявлением работ Заказчику в установленном  выше порядке.

10.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

10.9. Если при выполнении работ осуществляется монтаж оборудования, то приемке объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц.

В таком случае, приемка объекта в эксплуатацию может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным сторонами.

10.10. Объект считается принятым со дня подписания приемочной комиссией акта об окончательной приемке выполненных работ.

10.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта об окончательном выполнении работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

11. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта об окончательном выполнении работ.

12. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком разумный срок устранить эти недостатки.

13. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение № 1 –Локальная смета

- Приложение №2 - Требования к товарам, использующимся при выполнении работ.

- Приложение №3 –Сметный расчет  цен.