«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ТОТУ Роспотребнадзора

по Смоленской области в Духовщинском,                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»:

Кардымовском, Ярцевском районах	                   Директор МУП «Водоканал»

______________       Рябченко А.А.	                                                  ______________  Тимофеев Н.М.

«____»  _______________    2015 г.                                                                                                                                «____»  _______________    2015 г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

### производственного контроля качества питьевой воды

МУП «Водоканал»

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава Администрации муниципального

образования Озерненского городского

поселения Духовщинского района                                                                                                                                                                                                                  Смоленской области

______________       Тихонова О.В.

«____»  _______________    2015 г.

п. Озерный

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

Юридический адрес: 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14

Фактический адрес:  216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ленина, д. 4

ФИО руководителя: Директор МУП «Водоканал»  Тимофеев Николай Михайлович

Телефон:  (84166) 5-29-50

Количество населения пользующегося водой: 5253 чел.

Количество обслуживающего персонала: 6

Лицензия на вид деятельности: СМО 00207 ВЭ

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 67.СО 01.000.Т.000309.05.15 от 07.05.15г.

Ответственным за осуществление производственного контроля является:

## Инженер-технолог Филатова Татьяна Юрьевна     тел. 8(48166) 5-29-50

Предприятие МУП «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению подземной водой  жилого поселка Озерный, также административно-хозяйственной службы Смоленской ГРЭС. Водозаборный узел находится между деревней Дубовица и деревней Милютино в  2,5-3,5 км на северо-востоке от поселка Озерный в лесном массиве и  представляет собой ряд скважин, расположенных вдоль соединительного канала от реки Аржать до озера Сошно. Подземные воды используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Средняя величина суммарного  водоотбора  не превышает  1382 м3/сутки или 504,43 тыс. м3/год.  В составе водозабора: три  действующих артезианских  скважины, два  резервуара запаса воды, насосная станция второго  подъема. Все водозаборные скважины эксплуатируют водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт, расположены в кирпичных павильонах,  запирающихся на замок. Оборудованы водомерами (приборами учета поднимаемой воды), манометрами, кранами  для отбора проб. Территории первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения, ограждены. Из  скважин глубинными насосами  1-го подъема по трубопроводу вода закачивается в два железобетонных  резервуара, емкостью 700 м3  каждый. Далее со станции насосами 2-го подъема по водопроводным сетям, вода подается потребителю: жилому  фонду, предприятиям общественного питания, предприятиям  местной промышленности и административно-хозяйственной службе  Смоленской  ГРЭС. Общая  протяженность водопроводных сетей составляет  23,5  км, год прокладки 1974-1979, степень износа 60%.

Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями раздела 3 и п.4.3 СП 1.1.1058-01. Пункт 4.3. учитывает требования к рабочей программе,   изложенные в СанПиН 2.1.4.1074-01 и МУ 2.1.4.682-97.

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г.

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.1.4.1175-02  «Гигиенические требования  к  качеству  воды  нецентрализованного  водоснабжения.  Санитарная  охрана  источников».

- СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, технические требования и правила выбора»

МУК 4.2.1010 - 01 “Санитарно — микробиологический анализ питьевой воды”.

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта.

| Артскважина №2 | МУП «Водоканал» | 66201906 | 59630 | D3pl-hv | D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

рабочая

год бурения 01.10.1983 года     глубина скважины 102,0 (м)

эксплуатационный горизонт  плавско-хованский

статический уровень на момент бурения 12,0 (м)

динамический уровень  15,0-18,0 (м)

марка насоса ЭЦВ 8-65-70, глубина погружения насоса  60,0

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ 16,0  (м3/час)

водоотбор по скважине фактический 17,08                                                                                                                                                                                                                                конструкция скважины по паспорту (на дополнительном листе)

химический состав воды по паспорту

| Артскважина №2 | ОМЧ | Колититр | Коли-индекс | Мутность | Железо | РН | Общ. жесткость | Сухой остаток | Хлориды | Сульфаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.83 г. | 40,0 | - | 9 | Отс. | 0,1 | - | 8,4 | 320,0 | 5,6 | 7,0 |

химический состав воды фактический

| Артскважина №2 | Микробиологические | Органолептические | Неорганические и органические вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Запах | Цвет- ность | Мут- ность | Водор показ. | Окисл перм. | Жест общ. | Сухой остат. | Хло- риды | Суль- фаты | Алю- миний | Желе- зо | Марга- нец | Медь | Мышьяк | Аммо-ний | Нит-раты | Нитриты |
| 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 2,97 | 5,9 | 1,94 | 5,6 | 285 | 10 | 2 | 0,05 | 0,88 | 0,01 | 0,19 | 0,005 | - | - |  |
| 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 1 | 7,85 | 1,92 | 5,3 | 475,2 | 10 | 3,95 | 0,05 | 0,115 | 0,0065 | 0,003 | 0,005 | 0,31 | 0,1 | - |
| 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 0,86 | 7,6 | 1,63 | 6,7 | 338,4 | 10 | 2 | 0,005 | 0,1 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,64 | 0,1 | 0,003 |
| 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,49 | 0,3 | 7,38 | 1,54 | 5,55 | 261,0 | 10 | 3,45 | 0,035 | 0,1 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,125 | 0,1 | 0,003 |
| 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,54 | 6,59 | 7,27 | 1,5 | 6,1 | 207,0 | 12,0 | 4,19 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,1 | 0,001 |
| 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,07 | 0,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,003 |

| Артсква жина №2 | Неорганические и органические вещества | Санитарно-химические | Радиологические |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сви-нец | Фто-риды | Цинк | Моби-лен | Ник-ель | Хром | ГХЦГ- гамма | ДДТ | ДДД | ДДЕ | 2,4Д | Суммарная удельная альфа-излучающих р/н, Бк/кг | Суммарная удельная активность бета-излучающих р/н, Бк/кг | Удельная активность Rn-222, Бк/кг |
| 2009 г. | 0,01 | 1,31 | 0,1 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 г. | 0,0001 | 0,42 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,04 | 0,17 | 3,4 |
| 2011 г. | 0,001 | 0,35 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 г. | 0,0001 | 0,87 | 0,005 | 0,0025 | 0,003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | - | - | 0,002 | 0,04 | 0,12 | 3,5 |
| 2013г. | - | - | - | 0,0025 | 0,003 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наличие зон санитарной охраны артскважины  № 2 (графическое приложение 1):

ЗСО  I  пояса (зона строгого режима) – радиусом 20 м , площадью 1256 м2   выделена  ограждением. Водозаборная скважина расположена на свободной незастроенной территории, размещена в отдельном закрытом павильоне, несанкционированный доступ в который посторонних лиц затруднен, устье скважины надежно зацементировано.

ЗСО  II пояса (пояс ограничений) – радиусом 110 м во всех направлениях

- в восточном направлении - высоковольтная линия ЛЭП с охранной зоной, лесной массив;

- в южном направлении – лесной массив, второстепенная подъездная дорога;

- западном направлении - лесной массив, дорога, лесной массив;

- в северном направлении - лесной массив.

ЗСО  III пояса (пояс ограничений) – радиусом 750 м во всех направлениях

- в восточном направлении - высоковольтная линия ЛЭП с охранной зоной, лесной массив;

- в южном направлении – лесной массив, второстепенная подъездная дорога, лесной массив, дорога, река Аржать;

- западном направлении - лесной массив, дорога, лесной массив, дачные участки;

- в северном направлении - лесной массив.

| Артскважина №4 | МУП «Водоканал» | 66201903 | 59635 | D3pl-hv | D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

рабочая

год бурения 09.01.1984 года     глубина скважины 102,0 (м)

эксплуатационный горизонт  плавско-хованский

статический уровень на момент бурения  (м) нет сведений

динамический уровень  18,0-20,0 (м)

марка насоса и глубина погружения насоса ЭЦВ 10-65-110

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час) нет сведений

водоотбор по скважине фактический 60 м3/час                                                                                                                                                                                                                                 конструкция скважины по паспорту (на дополнительном листе)

химический состав воды по паспорту сведений нет

химический состав воды фактический

| Артскважина №4 | Микробиологические | Органолептические | Неорганические и органические вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Запах | Цвет- ность | Мут- ность | Водор показ. | Окисл перм. | Жест общ. | Сухой остат. | Хло- риды | Суль- фаты | Алю- миний | Желе- зо | Марга- нец | Медь | Мышьяк | Аммо-ний | Нит-раты | Нитриты |
| 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,51 | 0,58 | 6,8 | 2,02 | 5,5 | 290 | 10 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | - | - | - |
| 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,11 | 0,63 | 7,77 | 1,88 | 6,05 | 315,5 | 10 | 6,15 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,66 | 0,1 | 0,003 |
| 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 0,76 | 7,5 | 1,47 | 6,5 | 356 | 10 | 2 | 0,005 | 0,1 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,64 | 0,1 | 0,003 |
| 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 2,64 | 7,4 | 1,455 | 6,6 | 259,4 | 10 | 3,095 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,055 | 0,1 | 0,003 |
| 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,475 | 4,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,21 | 0,73 | 7,25 | 1,6 | 6,4 | 208,4 | 16,0 | 4,54 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,1 | 0,003 |

| Артсква жина №4 | Неорганические и органические вещества | Санитарно-химические | Радиологические |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сви-нец | Фто-риды | Цинк | Моби-лен | Ник-ель | Хром | ГХЦГ- гамма | ДДТ | ДДД | ДДЕ | 2,4Д | Суммарная удельная альфа-излучающих р/н, Бк/кг | Суммарная удельная активность бета-излучающих р/н, Бк/кг | Удельная активность Rn-222, Бк/кг |
| 2009 г. | 0,01 | 1,09 | 0,1 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 г. | 0,0001 | 0,42 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,04 | 0,18 | 4,4 |
| 2011 г. | 0,001 | 0,36 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 г. | 0,0001 | 0,72 | 0,005 | 0,0025 | 0,003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | - | - | 0,002 | 0,04 | 0,11 | 4,3 |
| 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014г. | - | - | - | 0,0025 | 0,003 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наличие зон санитарной охраны артскважины  № 4 (графическое приложение 1):

ЗСО  I  пояса (зона строгого режима) – радиусом 12 м , площадью 452 м2   выделена  ограждением. Водозаборная скважина расположена на свободной незастроенной территории, размещена в отдельном закрытом павильоне, несанкционированный доступ в который посторонних лиц затруднен, устье скважины надежно зацементировано.

ЗСО  II пояса (пояс ограничений) – радиусом 110 м во всех направлениях

- в северном, восточном и западном направлении - лесной массив;

- в южном направлении – не используемые сельскохозяйственные угодья;

ЗСО  III пояса (пояс ограничений) – радиусом 750 м во всех направлениях

- в северном и восточном направлении - лесной массив;

- в южном направлении – не используемые сельскохозяйственные угодья , дорога, река Аржать, деревня Дубовицы;

- западном направлении - лесной массив, дорога, лесной массив.

| Артскважина №8 | МУП «Водоканал» | 66201904 | 81510 | D3pl-hv | D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

рабочая

год бурения 1993 года     глубина скважины 100,0 (м)

эксплуатационный горизонт  плавско-хованский

статический уровень на момент бурения 17,0 (м)

динамический уровень  25,0 (м)

марка насоса ЭЦВ 8-65-70, глубина погружения насоса

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час) сведений нет

водоотбор по скважине фактический 60  м3/час                                                                                                                                                                                                                             конструкция скважины по паспорту (на дополнительном листе)

химический состав воды по паспорту

| Артскважина №8 | ОМЧ | Колититр | Коли-индекс | Мутность | Железо | РН | Общ. жесткость | Сухой остаток | Хлориды | Сульфаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.93 г. | - | - | 3 | Отс. | 0,1 | - | 5,3 | 260,0 | 6,0 | - |

химический состав воды фактический

| Артскважина №8 | Микробиологические | Органолептические | Неорганические и органические вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Запах | Цвет- ность | Мут- ность | Водор показ. | Окисл перм. | Жест общ. | Сухой остат. | Хло- риды | Суль- фаты | Алю- миний | Желе- зо | Марга- нец | Медь | Мышьяк | Аммо-ний | Нит-раты | Нитриты |
| 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0,79 | 5,8 | 1,94 | 5,8 | 292 | 10 | 5,12 | 0,05 | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | - | - | - |
| 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,99 | 0,45 | 7,9 | 2 | 4,6 | 231,2 | 10 | 2,25 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,06 | 0,1 | 0,003 |
| 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0,58 | 7,65 | 1,63 | 5,8 | 316 | 10 | 2 | 0,05 | 0,18 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,68 | 0,1 | 0,003 |
| 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 0,45 | 7,5 | 1,21 | 6,7 | 280,0 | 10 | 2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,02 | 0,1 | 0,003 |
| 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Артсква жина №8 | Неорганические и органические вещества | Санитарно-химические | Радиологические |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сви-нец | Фто-риды | Цинк | Моби-лен | Ник-ель | Хром | ГХЦГ- гамма | ДДТ | ДДД | ДДЕ | 2,4Д | Суммарная удельная альфа-излучающих р/н, Бк/кг | Суммарная удельная активность бета-излучающих р/н, Бк/кг | Удельная активность Rn-222, Бк/кг |
| 2009 г. | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 г. | 0,0001 | - | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,02 | 0,21 | 7,8 |
| 2011 г. | 0,01 | 0,32 | 0,01 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 г. | 0,0001 | - | 0,005 | 0,0025 | 0,003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | - | - | 0,002 | 0,06 | 0,11 | 3,3 |
| 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наличие зон санитарной охраны артскважины  № 8 (графическое приложение 1):

ЗСО  I  пояса (зона строгого режима) –  15 м в восточном направлении, 25 м южном, 30 м западном и 20 м в северном, площадь составляет 2025 м2   выделена  ограждением. Водозаборная скважина расположена на свободной незастроенной территории, размещена в отдельном закрытом павильоне, несанкционированный доступ в который посторонних лиц затруднен, устье скважины надежно зацементировано.

ЗСО  II пояса (пояс ограничений) – радиусом 110 м во всех направлениях

- во всех направлениях – административные земли.

ЗСО  III пояса (пояс ограничений) – радиусом 750 м во всех направлениях

- в северном и восточном направлении - лесной массив;

- в южном направлении – лесной массив, дорога, лесной массив;

- западном направлении - лесной массив, дачные участки.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема), в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 4 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 4 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 4 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | Обоснование | зима | весна | лето | осень | Количе-ство проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина № 2 (Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озерный) | Микробиологические ТКБ ОКБ ОМЧ | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органолептические запах цветность мутность | Определяют органолептические свойства воды |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Обобщенные водородный показатель общая минерализация общая жесткость окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Неорганические алюминий 9. железо марганец 10. медь молибден 11. мышьяк никель 12. нитраты свинец 13. сульфаты фториды 14. хлориды хром 15. цинк нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Органические гамма-ГХЦГ (линдан) ДДТ (сумма изомеров) 2,4-Д | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |
|  | Радиологические общая альфа радиоактивность общая бетта-радиоактивность | Определяют радиа-ционную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема), в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 4 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 4 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 4 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | Обоснование | зима | весна | лето | осень | Количе-ство проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина № 4 (Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озерный) | Микробиологические ТКБ ОКБ ОМЧ | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органолептические запах цветность мутность | Определяют органолептические свойства воды |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Обобщенные водородный показатель общая минерализация общая жесткость окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Неорганические алюминий 9. железо марганец 10. медь молибден 11. мышьяк никель 12. нитраты свинец 13. сульфаты фториды 14. хлориды хром 15. цинк нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Органические гамма-ГХЦГ (линдан) ДДТ (сумма изомеров) 2,4-Д | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |
|  | Радиологические общая альфа радиоактивность общая бетта-радиоактивность | Определяют радиа-ционную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема), в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 4 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 4 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 4 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | Обоснование | зима | весна | лето | осень | Количе-ство проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина № 8 (Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озерный) | Микробиологические ТКБ ОКБ ОМЧ | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органолептические запах цветность мутность | Определяют органолептические свойства воды |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Обобщенные водородный показатель общая минерализация общая жесткость окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Неорганические алюминий 9. железо марганец 10. медь молибден 11. мышьяк никель 12. нитраты свинец 13. сульфаты фториды 14. хлориды хром 15. цинк нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Органические гамма-ГХЦГ (линдан) ДДТ (сумма изомеров) 2,4-Д | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |
|  | Радиологические общая альфа радиоактивность общая бетта-радиоактивность | Определяют радиа-ционную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды перед ее поступлением в распределительную сеть (водоприемные сооружения –  накопительные резервуары), в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 1 раз в месяц;                                                  Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели – 1 раз в месяц;                                                     Обобщенные показатели – 1 раз в сезон года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;                 Радиологические показатели – 1 раз в год;

Показатели, связанные с технологией водоподготовки – остаточный 	             Остальные реагенты не реже одного раза в смену;

хлор, остаточный озон (не реже одного раза в час);

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | Обоснование | зима | весна | лето | осень | Количе-ство проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Резервуар станции второго подъема (Смоленская обл., Духовщинский р-н, п.Озерный) | Микробиологические ТКБ ОКБ ОМЧ | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органолептические запах цветность мутность | Определяют органолептические свойства воды |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | 4 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Обобщенные водородный показатель общая минерализация общая жесткость окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Неорганические алюминий 9. железо марганец 10. медь молибден 11. мышьяк никель 12. нитраты свинец 13. сульфаты фториды 14. хлориды хром 15. цинк нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл.» |
|  | Органические гамма-ГХЦГ (линдан) ДДТ (сумма изомеров) 2,4-Д | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |
|  | Радиологические общая альфа радиоактивность общая бетта-радиоактивность | Определяют радиа-ционную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 1 | ФГУЗ "ЦГЭ в Смоленской области» |

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в распределительной водопроводной сети наиболее возвышенных и тупиковых участках (водоразборные колонки), а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  2 раза в месяц;

Органолептические показатели – 2 раза в месяц;

| Наименование распределительной сети | Виды показателей | Обоснование | зима | весна | лето | осень | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Распределительная сеть п.Озерный | Микробиологические 1. ТКБ 2. ОКБ 3. ОМЧ | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | Филиал ФГУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл. |
|  | Органолептические запах цветность мутность | Определяют органолептические свойства воды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | Филиал ФГУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Смол.обл. |

Директор МУП «Водоканал»                                                                        Тимофеев Н.М.

Инженер-технолог МУП «Водоканал» 	                              	 Филатова Т.Ю.

Тел. 8(48166) 5-29-50

План график производственного контроля качества питьевой воды из разводящей сети п.Озерный 2015 год.

| Точки отбора пробы из распределительной сети | Виды показателей | зима | весна | лето | осень | Количество проб за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Смоленская обл., Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая д. 35 (отделение скорой помощи) | Микробиологические | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 6 |
|  | Органолептические | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 6 |
| Смоленская обл., Духовщинский район, п. Озерный, ул. Октябрьская д. 3 (хлебозавод) | Микробиологические |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 6 |
|  | Органолептические |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 6 |
| Смоленская обл., Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей д.1 | Микробиологические | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 6 |
|  | Органолептические | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 6 |
| Смоленская обл., Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая д.4 | Микробиологические |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 6 |
|  | Органолептические |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 6 |

Примечание 1.   Места отбора проб из разводящей сети  выбраны  согласно действующих правил в наиболее характерных точках системы водоснабжения п.Озерный.  Отбор производится  в ближайших после водовода точках  и наиболее удаленных от насосной станции тупиковых участках.

Выбраны два варианта ведения производственного контроля качества питьевой воды из разводящей сети, которые используются поочередно:                        ул. Кольцевая  д.4  и  ул. Октябрьская  д. 3  или   ул. Строителей  д. 1 и  ул. Кольцевая  д. 35 .  В случаях поступления жалоб жильцов на неудовлетвори-тельное качество питьевой воды постоянные точки отбора  исключатся, отбор проб производится в точках, в которых качество воды вызывает сомнение.

Инженер-технолог МУП «Водоканал»    	                              	   Филатова Т.Ю.

ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в настоящей программе. В пределах своей компетенции и должностных обязанностей | Постоянно |
| 2. | Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику). | Постоянно |
| 3. | Контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживанием резервуаров станции второго подъёма | Постоянно |
| 4. | Контроль за своевременным прохождением медосмотров связанных с эксплуатацией водопроводов, их гигиеническое обучение в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также по эпидпоказаниям. | Постоянно |
| 5. | Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях. | Постоянно |
| 6. | Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек. | Постоянно |
| 8. | Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям. | Постоянно |

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………………………………… 2

2.Гидрогиологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта…………………....3

3.Сводные таблицы контроля качества питьевой воды:

в  местах водозабора (водоподъемные сооружения - насосные станции  первого подъема)……………………..10

перед поступлением в распределительную сеть (накопительные баки)…………………………………………...16

в распределительной водопроводной  сети ………………………………………………………………………….18