# Приложение

к решению Совета депутатов

Озерненского  городского

поселения Духовщинского

района Смоленской области

от 24 мая 2010г № 28

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОЗЕРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОМ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Природные условия | 6 |
| 1.1. Особенности географического положения | 6 |
| 1.2. Климат | 6 |
| 1.3. Орография | 7 |
| 1.4. Гидрология | 8 |
| 1.5. Геологическое строение | 8 |
| 1.6. Гидрогеологические условия | 9 |
| 1.7. Физико-геологические процессы | 10 |
| 1.8. Планировочные природоохранные ограничения | 11 |
| ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ | 16 |
| 2.1. Историческая справка | 16 |
| 2.2. Памятники истории и культуры, расположенные на территории Озерненского городского поселения | 16 |
| 2.3. Нормативно-правовое обеспечение отношений в области сохранения историко-культурного наследия | 17 |
| КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 18 |
| 3.1. Территория поселка городского типа | 18 |
| 3.2. Демографическая ситуация | 20 |
| 3.3. Жилой фонд | 23 |
| 3.4. Здравоохранение | 25 |
| 3.5. Образование | 26 |
| 3.6. Культура и спорт | 27 |
| 3.7. Бытовое обслуживание | 31 |
| 3.8. Экономическое состояние | 33 |
| 3.9. Экологическое состояние территории | 45 |
| 3.10. Инженерная инфраструктура | 49 |
| 3.11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 74 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 78 |

Перечень используемых сокращений

АЗС 	– автозаправочная станция;

АТС 	– автоматическая телефонная станция;

ВЗ	– водоохранная зона;

ВЛ 	– высоковольтные линии;

ВОК 	– водоочистной комплекс;

ВОС 	– водопроводные очистные сооружения;

ГСМ 	– горюче-смазочные материалы;

ГРС 	– газораспределительные сети;

ДК 	– дом культуры;

ДОУ 	– детское общеобразовательное учреждение

ДРСУ 	– дорожное ремонтно-строительное управление;

ЖКХ 	– жилищно-коммунальное хозяйство;

КБО 	– комбинат бытового обслуживания;

КНС 	– канализационная насосная станция;

КОС	 – канализационные очистные сооружения

КРС 	– крупный рогатый скот;

КФХ 	– крестьянское фермерское хозяйство;

ЛОС 	– локальные очистные сооружения;

ЛПУ 	– линейное производственное управление;

ЛЭП 	– линии электропередач;

МО 	– муниципальное образование;

МОУ 	– муниципальное общеобразовательное учреждение;

МУП 	– муниципальное унитарное предприятие;

НОШ 	– начальная общеобразовательная школа;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

ПДВ 	– предельно допустимые выбросы;

ПДК 	– предельно допустимые концентрации;

ПЗП 	– прибрежно-защитная полоса;

РП 	– распределительный пункт;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СДК 	– сельский дом культуры;

СК 	– сельский клуб;

СМУ 	– строительное монтажное управление;

СНиП – строительные нормы и правила;

СОШ 	– средняя общеобразовательная школа;

СП 	– строительные правила;

СПК 	– сельскохозяйственный производственный кооператив;

СЗЗ 	– санитарно-защитные зоны;

СТО 	– станция технического обслуживания;

ТБО 	– твердые бытовые отходы;

ТП 	– трансформаторная подстанция;

ФАП 	– фельдшерско-акушерский пункт;

п.г.т. 	– поселок городского типа;

с.п. 	– сельское поселение;

д. 	– деревня;

п. 	– поселок;

с. 	– село;

р. 	– река.

Введение

Проект генерального плана Озерненского городского поселения разработан Учреждением Российской академии наук Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. Генеральный план является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития городского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход к решению вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития городского поселения.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка и инженерно-транспортная структура поселка городского типа, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем по статистическим данным и в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, исследованы демографические процессы.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В качестве топографической основы использована аэрофотосъемка 2008 г. и цифровые топографические планы масштаба 1:5000.

Генеральный план является архитектурной моделью развития городского поселения на ближайший период и решает вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1. Природные условия

1.1. Особенности географического положения

Озерненское городское поселение расположено в 107 км к северо-востоку от областного центра – г. Смоленска, в 50 км к северу от районного центра – г. Духовщины.
Площадь Озерненского городского поселения составляет 2000 га. Городское поселение граничит: на севере — с Тверской областью; на востоке, юге и западе с Добринским сельским поселением Духовщинского района. Поселок городского типа расположен вблизи Смоленского водохранилища. По территории протекает река Аржать (бассейн Западной Двины).

В состав поселения помимо пгт Озёрный входят деревни: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор. Численность населения составляет 6075 жителей. Озерный наделен статусом посёлка городского типа  с 1973 года.

Транспортные связи представлены железнодорожным сообщением: станция Сошно, расстояние до Смоленска – 109 км и автомобильными дорогами (расстояние до Духовщины – 50 км, до Смоленска – 107 км).

1.2. Климат

Климат района, в пределах которого расположено Озерненское городское поселение, умеренный, переходящий к континентальному с преобладанием юго-западных ветров. Средние годовые значения метеорологических элементов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Метеорологические элементы | Значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха (°С) | 4,0 |
| Относительная влажность (%) | 8,0 |
| Скорость ветра (м/с) | 4,1 |
| Осадки (мм) | 674 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | + 35 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | - 41 |
| Средняя температура января (°С) | - 8,9 |
| Средняя температура июля (°С) | + 17,3 |
| Среднегодовая температура (°С) | 4,0 |
| Продолжительность вегетационного периода | 175 дней |
| Средняя дата конца весенних заморозков | 9/V |
| Средняя дата начала осенних заморозков | 28/IХ |
| Продолжительность безморозного периода | 141 день |
| Количество осадков | 643 мм |

За зимний сезон выпадает 30% годового количества осадков. В зимние месяцы количество дней с ветром несколько больше чем, в летние, и его средняя скорость достигает наибольших значений в году.

Число дней со снежным покровом – 139. Летом в основном наблюдается циклоническая форма циркуляции, однако при этом преобладают солнечные и частично солнечные дни, они составляют 72-75% всех дней (из них солнечных 40-45%). Средняя месячная температура воздуха поднимается до 16,7°С в июле, а относительная влажность колеблется - пределах 70-80% Атмосферных осадков за сезон выпадает 250 мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.

1.3. Орография

Озерненское городское поселение, как и в целом Духовщинский район, расположено на Духовщинской возвышенности, рассеченной узкими долинами правых притоков Днепра - Вопь, Вотря, Царевич, Хмость, Бол, Вопец и левых притоков - Западной Двины - Гобза, Жереспея. Территория городского поселения характеризуется пересеченным рельефом, имеются овраги с постоянно действующими водостоками и балки. Абсолютные отметки возвышенности колеблются в пределах 200-282 м, причем наивысшие отметки приурочены к западной части возвышенности, для которой характерен крупный холмисто-грядовый краевой рельеф с озами и камами.

Духовщинская возвышенность представляет северо-западную часть Смоленской возвышенности. Она образует междуречное пространство и водосборы речных систем Днепра и Западной Двины. Приурочена к выступу на породах девона и карбона с отметками 180—200 м. Четвертичные отложения имеют большую мощность (60—100 м) и сложный состав. Значительную толщу образует днепровская морена, которая на склонах глубоких долин, оврагов и балок выходит на поверхность. Территория повсеместно перекрыта лессовидными суглинками (2-4 м). На преобладающей площади высоты в пределах 210—240 м, а максимальные — до 288 м. Возвышенность наиболее приподнята в северо-западной и западной части и понижается в юго-восточном направлении. Господствующим рельефом являются пологоволнистые, местами плоские моренные равнины, в разной мере переработанные текучими водами. Особенно сильно преобразованы они на южных и юго-западных склонах возвышенности. Глубина вреза долин рек, имеющих здесь субмеридианальное направление, составляет 50—70 м. Склоны их расчленены глубокими балками и оврагами. Центральная и северная части возвышенности имеют более спокойный рельеф с колебаниями высот в пределах 10—25м. Вдоль западного склона наблюдается возвышенный холмисто-грядовый рельеф разного возраста — Бельско-Духовщинские гряды. На придолинных, прибалочных и других склонах идет плоскостная и линейная эрозия.

1.4. Гидрология

В южной части Озерненского городского поселения протекает р. Аржать. Долина реки и днища части балок заболочены. Река не судоходная. Русло реки загрязнено и нуждается в благоустройстве. Овражная сеть открывается в сторону пойменных частей реки. Заболоченные участки, расположенные в долинах реки и балках, составляют площадь около 10 га.

В северной части Озерненского городского поселения расположено водохранилище Смоленской ГРЭС на (озеро Сошно), которое является прудом-охладителем. Построено водохранилище в 1984г., площадь водного зеркала при НПУ составляет 6,8 км2, объем воды равен 39,5 млн.м3.

На территории городского поселения имеется ряд водоемов разнообразных по конструкции, сравнительно неглубоких и небольших по площади. Питаются атмосферными осадками и частично грунтовыми водами. В летнее время многие из них пересыхают, некоторые легко прогреваются солнцем и создают угрозу возникновения малярийных очагов. По своим размерам и качеству воды в них существующие пруды не могут быть использованы местным населением для спортивных целей и купания.

1.5. Геологическое строение

Геологическое строение территории характеризуется мощной толщей палеозойских отложений (девона и карбона), перекрываемых осадками четвертичной системы. Девонская система представлена в литологическом отношении известняками, доломитами, мергелями, с прослоями глин, песков, песчаников и гипсов общей мощностью более 200 м.

Каменноугольная система распространена в восточной части района и представлена известняками, доломитами, мергелями, глинами и песками с прослоями бурых углей. Мощность их в районе распространения колеблется от нескольких до 50 м.

Отложения девона и карбона повсеместно перекрываются четвертичными образованиями, мощность которых увеличивается с юга на север от 50 до 100-120 м.

Участок территории городского поселения находится в пределах довольно высокого моренного плато, расчлененного ложбинами и  оврагами на ряд холмов. На плато грунты – лессовидные суглинки, мощностью 2-5 м и подстилающие разнозернистые подморенные пески.

Подстилающие суглинки на возвышенности служат водоупором и приводят при слабом поверхностном стоке к образованию верховых болот. В понижениях плато, по днищам оврагов, ложбин, встречаются торфяные грунты с близким залеганием к поверхности уровня грунтовых вод.

К отрицательным факторам относятся: оврагообразование и заболачивание.

По природным условиям на территории поселка городского типа выделяются:

- Участки, пригодные для застройки, расположенные на повышенных участках плато и его склонах, сложенных лессовидными суглинками мощностью 2-5 м, подстилающиеся разнозернистыми подморенными песками, в местах отсутствия их – моренным суглинком. Уклоны не превышают 10-15°. Грунты допускают естественное основание под фундаменты зданий и сооружений. Территория не заболочена и не затапливается паводковыми водами, грунтовые воды залегают на глубине более 3 м.

- Участки, условно пригодные для застройки, требующие проведения мероприятий по инженерной подготовке, преимущественно до развития строительства, по понижению уровня грунтовых вод.

- Участки, не пригодные для застройки:

- пойменные террасы р. Аржать, затапливаемые паводковыми водами при одно процентной  обеспеченности речек и их притоков;

- болото и заболоченные участки, а также днища оврагов, балок и мелких водоемов;

- участки с илистыми и торфяными грунтами.

1.6. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород, залегающих на глубине от 1-2 до 20-30 м, подземные воды находятся в тесной гидравлической связи между собой и с водами нижележащих коренных пород.

Подземные воды четвертичных отложений делятся на несколько типов.

Грунтовые воды образуют первый от поверхности безнапорный горизонт и приурочены к песчаным осадкам. Водоупором служат суглинки, супеси или глины. Питаются атмосферными осадками и за счет подпора из нижележащих горизонтов. Наиболее высокий уровень бывает весной из-за таяния снегов.

Спорадические воды распространены широко на всей территории в морене, а также в конечноморенных и озерно-ледниковых глинах и суглинках. Приурочены они к прослойкам, линзам, гнездам и карманам песков и гравия в толще валунных суглинков. Линзы и прослои песков не выдержаны по мощности и по простиранию. Глубина их залегания от 0,2-10 до 30 м и более. В глубоко залегающих линзах и прослоях воды напорные.

В качестве источника водоснабжения в Духовщинском районе используются воды девонских отложений. Водоносный горизонт заключен в доломитово-известковых песчаниках. Воды напорные самоизливающиеся. Верхнедевонский водоносный комплекс представлен двумя артезианскими водоносными горизонтами, распространенными повсеместно. Глубина залегания их в долинах рек 20-50 м, на водоразделах 100-125 м. Общая мощность обводненных пород колеблется от 50 до 85 м. Водообильность комплекса зависят от трещиноватости и закарстованности известняков и доломитов. Статические уровни устанавливаются в среднем на глубине 30-37 м, часто происходит самоизлив в скважине. Удельные дебиты изменяются от 0,1 до 5 л/сек.

Движение подземных вод направлено от водоразделов к речным долинам, где они дренируются. Средний модуль эксплутационных запасов водоносного комплекса составляет 2,2 л/сек на 1 км2.

Подчиненное значение, с точки зрения возможного использования в качестве источника водоснабжения, имеют воды четвертичных отложений, среди которых выделяются 4 водоносных горизонта: аллювиальный, надморенный, межморенный и подморенный. Из них только межморенный и подморенный используются для водоснабжения.

Межморенный горизонт заключен в песчано-гравийные отложения между московской и днепровской моренами. Мощность песков изменяется от 2-3 до 36 м, в среднем составляет 10-12 м. Глубина его залегания колеблется от 3 до 30 м. Горизонт напорный, величина напора составляет 15-20 м в понижениях. Статический уровень устанавливается на глубине 2-3 м в долинах рек и 15-20 м на водоразделах. Водообильность горизонта не везде одинакова, дебиты скважин колеблются от 0,08-1,0 до 3 л/сек, родников до 2-3 л/сек. Горизонт используется в основном для сельскохозяйственного водоснабжения.

1.7. Физико-геологические процессы

Отрицательные природные факторы, ограничивающие выбор пригодных для застройки площадок приурочены к определенным геоморфологическим зонам и участкам, на территории Озерненского городского поселения имеют небольшое распространение.

Имеются небольшие площади заболоченных участков на территории городского поселения. Заболоченность приурочена к избыточно увлажненным участкам и зависит от условий питания, слабой водопроницаемости покровных отложений, равнинности рельефа, слабого стока, высокого стояния уровня грунтовых вод, подтопления в периоды снеготаяния и дождей.

Эрозионным процессам и оврагообразованию подвержены склоны, сложенные рыхлыми породами, в результате действия временных водотоков. Интенсивный размыв приурочен к крутым излучинам рек, берега которых сложены легко размываемыми песчано-глинистыми отложениями.

# 1.8. Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом, специальными статьями Градостроительного кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты. В Озерненском городском поселении особо охраняемые территории отсутствуют.

### Территории с особым природоохранным режимом

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 №74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ.

Водотоки протяженностью 10 км и более. Согласно ст.65 п.4 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 метров;

- от 10 до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса (ст.65 п. 11 Водного кодекса РФ).

Ширина береговой полосы - 20 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. Ширина береговой полосы -5 м.

В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. В прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в Приложении 1.

Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно- питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является  охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Регламенты использования  территории  зон  санитарной охраны поверхностных источников  водоснабжения представлены  в Приложении 2.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-гигиенические ограничения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры, определенные СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, представлены в Приложении 3.

На схеме границ зон с особыми условиями использования территории городского поселения санитарно-гигиенические ограничения показаны нормативными размерами СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.  В связи с этим необходимо разработать проекты СЗЗ для предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения:

- Газораспределительные пункты

- Насосные станции

- Теплоэлектростанции

- Газораспределительные станции

- Котельные

- Канализационные очистные сооружения

Основные инженерные объекты, относящиеся к II-Y классам опасности, сосредоточены в производственной зоне Озерненского городского поселения - это котельные, электроподстанции, газораспределительные станции и пункты.

Размер санитарно-защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен определяться расчетной концентрацией в приземном слое и по вертикали с учетом  высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, но не должен быть менее 50 м. Для городских котельных разработаны тома ПДВ, согласно которым размер СЗЗ принят 50 м. В настоящее время проект ПДВ находится в стадии рассмотрения и утверждения. Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэлектростанция | II | 500 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 15 |
| 3 | Центральные теплопункты | Y | 50 |
| 4 | Насосные станции | Y | 50 |
| 5 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 6 | Газонаполнительная станция | III | 300 |
| 7 | Газораспределительные станции | III | 300 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения | II | 400 |
| 9 | Котельные | Y | 50 |

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

2.1. Историческая справка

Поселок Озерный  образован в 1973 году, возник в связи с началом эксплуатации больших месторождений торфа (Свитский мох и Вервижский мох) и строительства на их основе крупной Смоленской ГРЭС мощностью 630 МВт. Территорию Озерненского городского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. 12 января 1978 года произошло большое событие в истории Смоленской энергосистемы – пуск первого энергоблока Смоленской ГРЭС мощностью 210 тыс. кВт. В настоящее время поселок застроен современными благоустроенными пяти и девятиэтажными домами, появились новые улицы индивидуальной застройки: Лесная, Энтузиастов, Запольная, Ярославская.

2.2. Памятники истории и культуры

Памятники истории и культуры, взятые под государственную охрану,  представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Памятники истории и культуры Озерненского городского поселения

| Наименование памятника | Датировка памятника/ категория охраны | Документ о принятии на охрану | Техническое состояние | Современное использование | Земельная принадлежность | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братская могила 19 советских воинов, погибших в борьбе фашистами | 1941-1943гг./ М | №251 | удовл. | Экскурсионный показ | Озернинское гор.поселение | Озерненское гор. поселение |

Для памятников архитектуры охранные зоны устанавливаются с учетом сохранения характерной исторической среды, в ряде случаев включающей ценные здания и элементы исторической планировки. При определении их границ учитываются зоны оптимального композиционного влияния памятника, условия его обзора, а также сохранение визуальных связей между отдельными доминантами.

В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников градостроительского значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются следующие мероприятия: постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятника. В охранной зоне не допускается новое строительство.

2.3. Нормативно-правовое обеспечение отношений в области сохранения историко-культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 (ред. от 07.11.2008) «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

● порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

● требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Нормативно-правовые документы в части не противоречащей Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- Закон РСФСР от 15 декабря  1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (с изменениями от 18 января 1985г.)

- Положение об охране и использовании памятников истории и культуры от 16 сентября 1982г. № 865 с изменениями от 29 декабря 1989г.

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1989 г. №203 с изменениями от 25 марта 1994г.

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33.

### В Приложении 4 представлен перечень объектов культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

3. Комплексная оценка социально-экономического развития Озерненского городского поселения

3.1. Территория Озерненского городского поселения

Озёрный — посёлок городского типа в Духовщинском районе Смоленской области России. Расположен в 100 км к северу от Смоленска. Численность населения —    6 075 человек.

Озёрненское городское поселение расположено на севере района. Поселение граничит:

- на севере — с Тверской областью;

- на востоке, юге с Пречистенским сельским поселением и западе — с Добринским сельским поселением.

В состав городского поселения помимо п.г.т. Озерный входят деревни: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор.

Баланс территории Озерненского городского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Баланс территории Озерненского городского поселения

| № п/п | Показатель | Существующее положение, км2 |
| --- | --- | --- |
| пгт Озерный |
| 1 | Территория поселения | 4,4 |
| 1.1 | земли населенных пунктов, в том числе: | 4,4 |
| 1.1.1 | жилые | 0,8 |
| 1.1.2 | общественно-деловые | 0,2 |
| 1.1.3 | производственные | 0,2 |
| 1.1.4 | инженерных и транспортных инфраструктур | 0,2 |
| 1.1.5 | рекреационные | 0,7 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 2,3 |
| д. Табор |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 1,7 |
| 1.1.1 | жилые | 0,4 |
| 1.1.5 | рекреационные | 0,1 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 1,2 |
| д. Вишневка |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 0,25 |
| 1.1.1 | жилые | 0,1 |
| 1.1.5 | рекреационные | 0,05 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 0,1 |
| д. Дубовицы |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 0,82 |
| 1.1.1 | жилые | 0,1 |
| 1.1.5 | рекреационные | 0,02 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 0,7 |
| д. Мужицкое |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 0,25 |
| 1.1.1 | жилые | 0,1 |
| 1.1.5 | рекреационные | 0,05 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 0,1 |
| д. Горки |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 0,21 |
| 1.1.1 | жилые | 0,14 |
|  | общественно-деловые | 0,01 |
| 1.1.2. | инженерных и транспортных инфраструктур | 0,02 |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного назначения | 0,04 |
|  | Всего | 7,63 |

Селитебная территория составляет 1,85 км2

Центр городского поселения развивается на базе сложившейся центральной площади по ул. Строителей.

Селитебная территория расположена преимущественно в центральной  части    Озерненского городского поселения. Средний размер квартала 3,5 га. Двухэтажных домов в городском поселении насчитывается 33 здания,  пятиэтажных – 25 зданий, девятиэтажных – 1 здание. Расположены они в основном по ул. Октябрьская, Классона, Садовая, Доватора, Лесная, Строителей, Энергетиков в пгт Озерный..

Здания культурно-досугового и торгового назначения расположены в центральной части Озерненского городского поселения, в основном по улицам Строителей,  Кольцевой и  Ленина в пгт Озерный.

Существующие промышленные предприятия расположены преимущественно в северной части Озерненского городского поселения (ОАО «ОГК - 4» филиал Смоленская ГРЭС). Другие предприятия сосредоточены в центральной части городского поселения на ул. Октябрьская.

Территории, занятые промышленными предприятиями, составляют 0,2 км2.

Для размещения нового промышленного строительства могут быть использованы свободные территории к северо-востоку.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур равномерно распределены  по территории Озерненского городского поселения и составляют 0,22 км2.

Проектом выделены основные планировочные зоны:

- Жилая и общественно-деловая зона занимает центральную часть пгт Озерный.

- Промышленные зоны расположены в северной части территории.

- Зона инженерной инфраструктуры равномерно распределена по территории Озерненского городского поселения: северная, западная, центральная и южная части территории.

- Зона рекреации включает в себя парки, скверы, объекты культурно-спортивного назначения (стадионы, спортивные площадки) и в основном расположена в центральной части территории.

- Зоны специального назначения расположены преимущественно в восточной части Озерненского городского поселения.

На формирование планировочной структуры Озерненского городского поселения значительное влияние оказывает ландшафт территории. Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства на перспективу.

3.2. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения Озерненского городского поселения на 01.01.2009г. составила 6075 человек, плотность населения 7,5 чел./га.

Доля населения, проживающего в городском поселении, составляет 37% от всего населения Духовщинского района (рисунок 1).

Рисунок 1. – Численность населения МО «Духовщинский район» в разрезе поселений

За период с 1998-2008 гг. произошло сокращение численности населения на 878 человек.

Демографическая ситуация формируется на основе показателей рождаемости, смертности и миграции. В прогнозируемом периоде наблюдается некоторое увеличение общего коэффициента рождаемости при этом остается высоким уровень смертности населения. Миграционные процессы в настоящее время не оказывают существенного влияния на изменение численности населения.

Динамика численности населения демонстрирует тенденцию медленного сокращения его общей численности в результате «демографического перехода», свойственного индустриальным обществам. Демографическая ситуация (как и в целом по Смоленской области) характеризуется высокими показателями убыли населения.

Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещение поколения родителей их детьми).

На фоне негативной демографической динамики происходит изменение  структуры населения по всем возрастным группам. Половозрастная структура населения на 01.01.2009 г. представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Половозрастная структура населения Озерненского городского поселения

| № п/п | Половозрастная структура численности населения | 2009 г., чел. (на начало года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | мужчин | женщин |
| 1. | Численность постоянного населения, в том числе: | 6075 | 3167 | 2908 |
| 1.1 | Дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), в том числе: | 337 | 183 | 154 |
|  | до 1 года | 47 | 26 | 21 |
|  | от 1 до 3 лет | 142 | 81 | 61 |
| 1.2 | Дети в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе: | 799 | 426 | 373 |
|  | школьного возраста (от 7 до 16 лет), в | 432 | 230 | 202 |
| 1.3 | Трудоспособный возраст (от 16 до 60 лет) | 1921 | нет данных | нет данных |
| 1.4 | Старше трудоспособного возраста (с 61 года). | 1350 | нет данных | нет данных |
| 2.1 | Городское население | 4924 | 2193 | 2731 |
| 2.2 | Сельское население | 245 | 104 | 141 |

По данным таблицы 5 видно, что доля населения в трудоспособном возрасте составляет менее половины от общей численности населения (48%), население старше трудоспособного возраста составляет 22%, на долю детей дошкольного и школьного возраста приходится 19% от общей численности населения городского поселения (рисунок 2).

Рисунок 2. – Возрастная структура населения

Доля городского населения составляет 96% от общей численности населения Озерненского городского поселения, доля сельского населения - 4 %. Система расселения городского поселения представлена в таблице 6.

Таблица 6.

Система расселения Озерненского городского поселения

| Озерненское городское поселение |
| --- |
| 1 | Озерный | городское поселение | 5833 |
| 2 | Вишневка | деревня | 28 |
| 3 | Горки | деревня | 50 |
| 4 | Дубовицы | деревня | 50 |
| 5 | Мужицкое | деревня | 15 |
| 6 | Табор | деревня | 99 |
|  | Всего |  | 6075 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций социально-экономического развития территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал городского поселения. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в экономике, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения городского поселения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2009 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Прогнозирование численности населения Озерненского городского поселения производилось на период до 2028 г.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2008г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

, где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2008 г.,

b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,

d - ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших было определенно как среднее значение соответствующих показателей за 1995 – 2008 гг.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения на 2018 г., 2028 г., обобщены в виде таблицы 7.

Таблица 7.

Прогноз численности населения

| Наименование поселения | Существующее положение, чел. | Численность населения на конец 2018 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Озёрненское городское поселение | 6075 | 5165 | 4214 |

Прогнозные данные демонстрируют снижение количества населения  к 2018 г. в 1,2 раза и к 2028 г. в 1,4 раза по отношению к базовому периоду (2008 г.).

Численность официально зарегистрированных безработных (на 1.01.2010г)  - 103 человека, из них 66 женщин, 1 инвалид, молодежь  в возрасте 16-29 лет – 19 человек.

3.3. Жилой фонд

В соответствии с законодательством (ФЗ № 131) к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Жилой фонд городского поселения по данным технической инвентаризации  на 1 января 2009 г. составил около 123 тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится 23,6 кв. метров жилой площади.

Около 66% жилой площади размещается в  пятиэтажных домах, из них более 88% - фонд личной собственности. Остальная жилая застройка представлена двухэтажными и индивидуальными домами.

Капитальная застройка в основном расположена в центре территории городского поселения.

По уровню благоустройства:

- обеспечено центральным отоплением и водопроводом около 100 % жилой площади;

- канализацией – около 98 %.

Общий строительный объем зданий – 530 000 куб.м.

Основные показатели, характеризующие состояние жилого фонда Озерненского городского поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Показатели состояния жилого фонда Озерненского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд; общая площадь жилых помещений, на конец года, тыс.кв.м. | 123,0 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; на конец года, кв.м. | 23,6 |
| 3. | Благоустройство жилищного фонда; на конец года в процентах | 98 |

Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков(2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение  престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 3500 м2/га. Плотность застройки  по численности населения  (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

2.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

3.	Смешанная застройка  представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 4500 м2/га.

Типология жилого фонда по уровню комфортности

- Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности  этим  типом жилья ниже или равна среднегородскм показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60% . Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной высокоплотной застройке.

- Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25% .

- Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10% .

- Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

3.4. Здравоохранение

Учреждения здравоохранения городского поселения представлены ММУ Озерненская районная больница №1. Расположена по ул. Кольцевая, д. 35.  Количество коек в стационаре – 86, здание типовое. Число посещений поликлиники в смену – 600. При больнице есть 4 автомашины скорой медицинской помощи. Численность обслуживающего персонала – 140 человек.   Профиль коек: круглосуточные (терапевтические, инфекционные, хирургические, для беременных и рожениц, новорожденные, неврологические, педиатрические и общие) и койки дневного пребывания. В городском поселении имеется 3 аптеки.

Динамика основных показателей системы здравоохранения городского поселения за период с 2005 по 2009 год представлена в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность врачей всех специальностей, на конец года, человек | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| 2 | Численность врачей на 100 человек населения; на конец года, человек | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,23= |
| 3 | Численность среднего медицинского персонала; на конец года, человек | 64 | 69 | 59 | 57 | 56 |
| 4 | Численность среднего медицинского персонала на 100 человек населения; на конец года, человек | 0,72 | 0,80 | 0,70 | 0,69 | 0,67 |
| 5 | Число больничных коек; на конец года, единиц | 100 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| 6 | Число больничных коек на 100 человек населения; на конец года, единиц | 1,13 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Численность населения на одну больничную койку; на конец года; человек | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Заболеваемость активным туберкулезом (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) человек | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 9 | Численность больных с психическими расстройствами, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, человек | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 10 | Заболеваемость злокачественными образованиями (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) человек | - | 4 | 7 | 7 | - |

За период с 2005-2009 гг. отмечено  снижение показателя обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом; сокращение числа больничных коек.

3.5. Образование

Основные характеристики системы образования Озерненского городского поселения представлены в таблицах  10, 11.

Таблица 10.

Образовательные учреждения Озерненского городского поселения

| № п/п | Наименование школы, детского дошкольного учреждения | Территория поселения, адрес | Число мест / пропускная способность на 01.01.2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озерненская средняя школа № 1 | ул. Строителей, д. 22 | 563/1576 |
| 2. | Детский сад «Колокольчик» | ул. Строителей, д. 5 | 110/140 |
| 3. | Детский сад «Сказка» | ул. Строителей, д. 20 | 118/130 |
| 4. | Музыкальная школа | ул. Строителей, д. 13 | Нет данных |
| 5. | Филиал Смоленского промышленно-экономического колледжа | ул. Парковая, д. 5 | Нет данных |

Таблица 11.

Динамика учащихся, воспитанников и педагогов в разрезе отдельных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество учащихся | Количество воспитанников | Количество педагогов | Количество учащихся | Количество воспитанников | Количество педагогов | Количество учащихся | Количество воспитанников | Количество педагогов |
| 1. | Озерненская средняя школа № 1 | 596 |  | 48 | 563 |  | 42 | 526 |  | 42 |
| 2. | Детский сад «Колокольчик» |  | 140 | 17 |  | 140 | 17 |  | 132 | 17 |
| 3 | Детский сад «Сказка» |  | 114 | 18 |  | 114 | 18 |  | 118 | 17 |

3.6.  Культура и спорт

Учреждения культуры в городском поселении представлены одним домом культуры «Энергетик», двумя библиотеками (детская и взрослая).

Расчет обеспеченности населения Озерненского городского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 12.

Таблица 12.

Обеспеченность населения основными учреждениями

культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма, на 1000 жит. | Существующая емкость | Обеспеченность на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 43 | 270 | 44,4 | 103,36 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 124 | 1576 | 259,4 | 209,21 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 13 | 50 | 8,2 | 63,31 |
| 4 | Стационары всех типов | коек | 13,47 | 86 | 14,2 | 105,10 |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос/см. | 18,15 | 600 | 98,8 | 544,16 |
| 6 | Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 2 | 5,84 | 584,00 |
| 7 | Станции скорой помощи | а/м | 0,1 | 4 | 0,7 | 658,44 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 70-80 | нет данных |  |  |
| 9 | Клубы | мест | 80 | 150 | 24,7 | 30,86 |
| 10 | Музеи | объект | 0,05 | нет данных | 0,0 | 0,00 |
| 11 | Библиотеки | том | 4000 | нет данных |  |  |
| 12 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 280 | нет данных |  |  |
| 13 | Рыночные комплексы | объект | - | нет данных |  |  |
| 14 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 50 | 8,2 | 20,58 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | нет данных |  |  |
| 16 | Отделения связи | объект | 0,1 | 1 | 0,2 | 164,61 |
| 17 | Отделения сбербанка | объект | 0,3 | 1 | 0,2 | 54,87 |
| 18 | Пожарное депо | а/м | 0,13 | нет данных |  |  |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 | нет данных |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | нет данных |  |  |

Проблемные зоны:

- недостаточное финансирование учреждений культуры;

- недостаточная компьютеризация учреждений культуры;

- отсутствие специалистов в культурно-досуговых учреждениях: музыкантов, хореографов, хормейстера;

- в учреждениях культурно-досугового типа необходимо обновить музыкальные инструменты и музыкальную аппаратуру;

- библиотеки недостаточно финансируются на подписные издания для молодежи, не укомплектованы учебной литературой.

Предложения в сфере культуры Озерненского городского поселения.

Проблема осуществления культурного досуга населения является одной из основных в социальной сфере.

Предлагается в Озерненском городском поселении проводить различные культурные мероприятия, которые затрагивают большую часть населения.

В первую очередь это большие массовые праздники: День города, День Победы, Масленица, Лыжня России, в которых могут принимать участие большая часть населения Озерненского городского поселения. Одни готовят праздник, другие являются его зрителями, третьи участвуют в нем, а четвертые убирают все то, что после праздника остается. В подготовке этих масштабных праздников существует возможность задействовать администрацию и творческие силы городского поселения (организации индустрии праздника,  сценаристы, режиссеры, СМИ и общественные организации, а также различные городские службы: пожарные, милиция и многие другие).

Одним из предложений культурного развития населения является организация  различных фестивалей и конкурсов, которые могут проходить в Доме культуры «Энергетик», например «Фестиваль военно-патриотической песни», «Фестиваль юмора», конкурс «Кумиры ХХI века».

Организация концертов и праздников, посвященных различным календарным датам, например «День защитников отечества», «8 Марта», «День семьи», «День знаний» и др., позволит населению Озерненского городского поселения быть сопричастными  традициям нашей страны.

Повышение качественного показателя проводимых в городском поселении культурно-досуговых мероприятий позволит обеспечить жителей и гостей полноценным высококачественным отдыхом.

Улучшить качество мероприятий, возможно за счет:

- привлечения профессиональных коллективов и исполнителей;

- улучшения технического оснащения объектов культуры;

-привлечения специалистов к подготовке и проведению мероприятий.

На базе библиотеки предлагается проводить мероприятия по краеведческому воспитанию, экологическому и эстетическому развитию жителей Озерненского городского поселения, что будет способствовать повышению культурного уровня населения. Уделять  внимание нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Также на базе библиотеки активизировать культурно-творческую деятельности населения, развивать новые информационные технологии.

Качественное библиотечное обслуживание населения возможно путем внедрения новых информационных технологий, формирования библиотечных фондов в разных форматах (книги, периодика, аудио, видео и т.д.), на основе изучения и анализа читательского спроса.

Предложения в сфере спорта Озерненского городского поселения.

1. Создать условия для занятий физической культурой и спортом среди различных категорий населения Озерненского городского поселения предлагается путём:

1.1 Строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом  и реконструкции футбольного поля.

1.2. Строительства освещённой лыжной трассы и здания с помещениями, необходимыми для её наиболее эффективного использования.

1.3. Строительства конноспортивного комплекса.

1.4. Строительство стадиона технических видов спорта.

1.5. Строительства площадок для спортивно- развлекательных игр и занятий:

-катание на роликовых досках-скейтбордах (скейтбординг),

-катание на ледовых и  роликовых коньках (роллерах).

1.6. Приобретения спортивного оборудования и инвентаря:

-для подготовки лыжных трасс,

-для занятий физической культурой и спортом: лыжный инвентарь, мячи.

2. Организовать поддержку деятельности общественных организаций по развитию физической культуры и спорта в городском поселении.

2.1. Организовать и развить работу местных федераций:

- по различным видам единоборств, волейболу, баскетболу, шахматам

- по лыжным гонкам,

- по конькобежному спорту

- по футболу,

-по настольному теннису.

3. Увеличить охват детей, подростков, занимающихся в системе детско-юношеского спорта.

4. Улучшить обеспечение инвалидов физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.

5. Способствовать развитию спорта высших достижений.

5.1. Обеспечить учебно-тренировочный процесс совместно с областной структурой по физической культуре и спорту.

5.2. Обеспечить участие ведущих спортсменов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях совместно с областной структурой по физической культуре  и спорту.

5.3. Выплачивать единовременную материальную помощь  спортсменам за высокие спортивные достижения.

5.4. Проводить соревнования на территории Озерненского городского поселения по следующим видам спорта:

- шахматы,

- спортивное ориентирование,

- лыжные гонки,

- конькобежный спорт,

- единоборства,

-технические виды спорта.

6. Улучшить образовательное и научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта.

6.1. Повысить квалификацию тренерско-преподавательского состава.

6.2. Подготовить квалифицированных судей по видам спорта.

6.3. Разместить материалы физкультурно-оздоровительной и спортивной тематики в средствах массовой  информации с использованием компьютерных технологий.

6.4. Разместить и постоянно  обновлять наглядные материалы на спортивных сооружениях, в  школе, доме культуры.

7. Проводить городские физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.

7.1. Принимать участие  в спортивных мероприятиях согласно ежегодному календарному плану областной структуры по физической культуре и спорту.

7.2. Проводить спортивно-массовые мероприятия согласно ежегодному календарному плану, утверждённому Главой администрации муниципального образования.

3.7. Бытовое обслуживание

Большинство жителей Озерненского городского поселения постоянно пользуются услугами службы быта, вместе с тем высокий уровень цен на большинство предоставляемых бытовых услуг является главным сдерживающим фактором роста их потребления населением.

Формированию эффективной конкурентной среды, способствующей снижению цен и повышению уровня обслуживания населения, препятствует острая нехватка предприятий бытового обслуживания населения (таблица 13).

Таблица 13.

|  | Наименование учреждения | Количество учреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбербанк | 1 |
| 2 | Автостанция | 1 |
| 3 | Ветлечебница | 1 |
| 4 | Почта | 1 |
| 5 | Баня, на 110 мест | 1 |
| 6 | Парикмахерская | 3 |
| 7 | Фотоателье | 1 |
| 8 | Ритуальные услуги | 2 |
| 9 | Ателье по ремонту и пошиву обуви | 1 |
| 10 | Ателье по ремонту и пошиву швейных изделий | 1 |
| 11 | Ателье по ремонту и техническому обслуживанию бытовой и прочей аппаратуры | 1 |

Опыт небольших городов и поселков показывает, что в сложившихся условиях эффективно работают сервисные центры, имеющие техническую базу для ремонта всего спектра бытовой техники: от кофемолки до холодильника, посудомоечных машин, телевизоров и музыкальных центров, в том числе сервисные центры при торговых центрах. Таких предприятий в Озерненском городском поселении -1, однако, чтобы услугами таких предприятий смогли воспользоваться все жители необходимо развивать сеть приемных пунктов.

Широкий ассортимент и высокий технический уровень современной бытовой техники требуют соответствующего уровня подготовки кадров, что в настоящее время является одной из основных проблем.

Выводы и предложения:

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов востребованы населением;

- основной проблемой данного вида услуг является необходимость широкого развития сети предприятий и приемных пунктов;

- необходимо повышать уровень обслуживания населения, обеспечивать безопасность услуг, а также качество предлагаемых услуг, в том числе через внедрение системы добровольной сертификации бытовых услуг;

- целесообразно рассмотреть вопрос о расширении кадров для предоставления населению услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов.

Из года в год спросом пользуются ремонтные виды работ. Такое  предприятие в Озерненском городском поселении -  одно, оно же занимается  пошивом кожаных, меховых и трикотажных изделий. Это является стимулом для развития небольших мастерских в городском поселении.

Для предприятий данного вида услуг в первую очередь  необходимо решить проблему квалифицированных кадров, т.к. профессии непрестижны и зачастую малооплачиваемы.

Выводы и предложения:

- услуги по пошиву и ремонту швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий востребованы населением;

- необходимо повышать уровень обслуживания населения, обеспечивать соотношение цены и качества предлагаемых услуг, в том числе через внедрение системы добровольной сертификации бытовых услуг

- необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание позитивного имиджа таких профессий, как портной, закройщик, мастер художественной штопки, модистка и т.п.

В Озерненском городском поселении  одно предприятие занимается ремонтом обуви.

Насыщение рынка обувью в городских центрах Смоленской области, также определило тенденцию к увеличению  спроса населения поселка на сложный ремонт, реставрацию, окраску обуви.

Выводы и предложения:

- услуги по ремонту и пошиву обуви развиваются в рыночных условиях в соответствии со спросом населения;

- необходимо создание условий для дальнейшего развития сети, в том числе через включение киосков по ремонту обуви в схемы размещения объектов мелкорозничной сети на территории Озерненского городского поселения;

- необходимо решить вопрос о расположении таких предприятий не только  в подвальных, полуподвальных помещениях, во дворах без выхода на основные пешеходные улицы, как это часто бывает, но и в отдельных помещениях, что лучше проинформирует население о наличии такой услуги в поселке.

Создание благоприятных условий в городском поселении с учетом обременений по социальному профилю для деятельности бань позволит ускорить проведение конкурсов для  привлечения инвесторов.

Выводы и предложения:

- для развития банных услуг необходимо активное привлечение, как бюджетных средств, так и средств частных инвесторов;

- для малообеспеченных категорий населения по данному виду услуг необходима прямая адресная помощь через систему аккредитованных предприятий;

- необходимо повышать уровень обслуживания населения, обеспечивать соотношение цены и качества предлагаемых услуг, в том числе через внедрение системы добровольной сертификации бытовых услуг.

Кладбища. В городском поселении  имеется одно кладбище, которое расположено у д. Дубовица. Территория кладбища благоустроена.

Необходимо предусмотреть резервирование территорий под захоронение умерших. В существующих условиях резерв земель для захоронений должен быть создан за счет расширения существующего кладбища, при необходимости найти возможность для выделения участка земли под новое кладбище.

Таким  образом,  для дальнейшего развития предприятий бытового обслуживания в Озерненском городском поселении, в первую очередь необходимо  дальнейшее усиление мотивации труда  работников (в  том  числе  через увеличение заработной платы),  дополнительное привлечение в поселок квалифицированных кадров и инвестиционные ресурсы в данную сферу деятельности поселения.

3.8. Экономическое состояние

Промышленное производство Озерненского городского поселения представлено несколькими предприятиями, перечень которых представлен в таблице 14.

Таблица 14.

Перечень производственных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «ОГК - 4» филиал Смоленская ГРЭС |  |
| 2. | МУП «Жил Сервис» | ул. Октябрьская, д. 7 |
| 3. | МУП «Аква Сервис» | ул. Октябрьская, д. 7 |
| 4. | ОМУМПКХ | ул. Октябрьская, д. 7 |
| 5. | Хлебозавод |  |

Основным направлением деятельности Озерненского городского поселения является производство электроэнергии - филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "ОГК-4".

В 1965 году было принято решение Министерства энергетики и электрификации СССР о строительстве Смоленской ГРЭС с учетом запасов фрезерного торфа Свитско-Жарковской базы. Строительство электростанции начато в 1970 году. 12 января 1978 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый энергоблок станции - эта дата является официальным днем начала эксплуатации Смоленской ГРЭС. Положение о Филиале «Смоленская ГРЭС» представлено в Приложении 5.

С вводом станции Духовщинский район, расположенный на севере Смоленской области, получил мощный импульс для социально-экономического развития. Был восстановлен железнодорожный путь к Смоленску, пролегающий по трем районам области; построена железная дорога, связывающая Смоленскую область с Тверской; появилась современная автодорога; построен поселок энергетиков.

Со дня пуска Смоленская ГРЭС стала своеобразной «опытной площадкой» по работе в условиях постоянно меняющихся энергоносителей. Оборудование станции  спроектировано для сжигания малозольного бессернистого топлива - торфа, но из-за отставания строительства торфодобывающих предприятий там использовались различные виды твердого топлива, которые имеют качественно иные характеристики: высокую зольность, большое содержание серы, высокую реакционность.

Первые годы предприятию приходилось часто менять вид топлива. Сначала на станцию поступал подмосковный уголь, который сменился интинским. Затем энергетики Смоленской ГРЭС начали использовать в качестве топлива сланец, который потом сменился хакасским углем. Всего за время работы станции было опробовано сжигание 14 видов твердого топлива, включая уголь из Узбекистана и европейской Силезии. Сжигание миллионов тонн непроектного топлива повлекло за собой постоянную реконструкцию и модернизацию оборудования.

Лишь в 1985 году, с окончанием строительства газопровода до Смоленской ГРЭС, топливная проблема была решена. С  этого  времени  основными  видами топлива стали    природный газ и уголь. За 28 лет работы Смоленская ГРЭС выработала более 55 млрд. кВт ч электроэнергии. На сегодняшний день установленная мощность станции составляет 630 МВт.

Производственный потенциал ОАО «ОГК - 4» филиал Смоленская ГРЭС представлен в таблице 15.

Таблица 15.

| Станция | Годы ввода | Топливо | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская ГРЭС | 1978–1985 | газ уголь | 630 | 66 | ГП Озерный, Смоленская область |

В 2006 году Смоленская ГРЭС, выделенная из ОАО «Смоленскэнерго» в ходе реформирования российской электроэнергетики, была включена в состав ОАО «ОГК-4».

Смоленская ГРЭС оснащена следующим оборудованием:

1). Энергоблоки - 3х210 МВт (конденсационные моноблоки),

2). Котлы – двухкорпусные, ТП-208,

3). Турбины - К-210-130-3,

4).  Генераторы - ТГВ-200М

В настоящее время пгт Озерный считается промышленным моногородом, так как в нем более 25 % трудоспособного населения работают на Смоленской ГРЭС и на этом предприятии производится более 50 % всей выпускаемой продукции.

Рассмотрим основные показатели развития ОАО «ОГК - 4» филиал Смоленская ГРЭС в таблицах 16 -25.

Таблица 16.

Производственные показатели

| № п/п | Показатель | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Установленная электрическая мощность, МВт | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 2 | Выработка электроэнергии, млн. кВтч | 1 732 | 1 967 | 2 139 | 2 388 | 2 099 | 2 212 | 1 722 |
| 3 | Потребление электроэнергии на с.н.¹, млн кВтч | n/a | 129 | 147 | 174 | 169 | 180 | 146 |
| 4 | Доля потребления электроэнергии на с.н.¹ в общей выработке, млн кВтч | n/a | 6,6% | 6,9% | 7,3% | 8,1% | 8,1% | 8,5% |
| 5 | Полезный отпуск электроэнергии, млн кВтч | n/a | 1 838 | 1 988 | 2 198 | 1 930 | 2 032 | 1 576 |
| 6 | Выработка электроэнергии в конденсационном цикле | 2003-2006+1H07 |
| 7 | Выработка электроэнергии в теплофикационном цикле | 2003-2006+1H07 |
| 8 | КИУМ³, % | 31,4 | 35,6 | 38,8 | 43,3 | 38,0 | 40,0 | 31,2 |
| 9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | n/a | n/a | n/a | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 10 | Выработка тепла, тыс. Гкал | 90 | 85 | 71 | 78 | 70 | 67 | 72 |
| 11 | Полезный отпуск тепла², тыс. Гкал | 65 | 60 | 50 | 54 | 46 | 44 | 45 |
| ¹ без учета потерь в пристанционных сетях и хоз.нужд ² с учетом хоз.нужд ³ коэффициент использования установленной мощности |

Особенностью режима работы филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» является производство электрической энергии с одновременным производством тепловой энергии (данные указаны в таблице 16). «Смоленская ГРЭС» поставляет практически 100% тепла на локальные рынки, полностью удовлетворяет спрос местных потребителей. Основными потребителями тепловой энергии, производимой электростанцией, являются предприятия и организации жилищного фонда и социальной сферы Озерненского городского поселения.

ОАО «Смоленская ГРЭС» в 2008г. продемонстрировала рост выработки электроэнергии, предприятием было произведено 2212  млн. кВт ч электрической энергии, что на 5,4 % выше уровня 2007 года. Позитивная динамика выработки обусловлена рядом причин, в том числе, ростом энергопотребления в регионе деятельности электростанции, а также сокращением сроков ремонта генерирующего оборудования. В 2009 году ситуация изменилась и выработка электроэнергии упала по сравнению с 2008 г. на 22,15% и достигла показателя 2003г. Также произошло снижение показателя производства тепловой энергии в 2008 г., это обусловлено превышением средней температуры наружного воздуха по сравнению с предыдущим годом. Однако  в 2009 году данный показатель вырос на  7,46% по сравнению с 2008 годом, и превышает показатель 2007 и 2005 годов.

Поставки тепловой энергии имеют сезонный характер: реализация тепла в зимние месяцы значительно увеличивается, так как большая часть тепловой энергии используется для отопления производственных, общественных и жилых помещений. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды и в незначительных количествах  - в виде пара. Удельный расход условного тепла представлен в таблице 17.

Таблица 17.

Удельный расход условного топлива

| № п/п | Показатель | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, г.у.т./кВтч | 362,2 | 357,3 | 357,9 | 366,5 | 369,9 | 372,0 | n/a |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, г.у.т./ГКал | 186,1 | 185,4 | 187,2 | 186,1 | 189,8 | 189,8 | n/a |

При производстве электроэнергии на Смоленской электростанции, расположенной в Озерненском городском поселении в качестве топлива используются газ, уголь, торф и мазут. Основную долю в топливном балансе компании занимает газ: в 2009 г. – 96,71% от общего объема потребленного топлива, что выше по сравнению с 2008г. на 14,65% (таблица 18).

Таблица 18.

Торговый баланс. Потребление топлива

| № п/п | Показатель | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2 009 |
| 1 | Потребление газа, всего, млн. м³ | 397 | 546 | 603 | 516 | 612 | 571 | 514 |
| 2 | Потребление угля, тыс. тонн | 225 | 79 | 63 | 337 | 51 | 189 | 28 |
| 3 | Потребление торфа, тыс. тонн | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | Потребление мазута, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Потребление газа, тыс. тут | 454 | 625 | 690 | 591 | 700 | 653 | 589 |
| 6 | Потребеление угля, тыс. тут | 68 | 52 | 35 | 189 | 32 | 120 | 20 |
| 7 | Потребление торфа, тыс. тут | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | Потребление мазута, тыс. тут | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Топливный баланс, % | газ | 92,86 | 94,96 | 71,56 | 95,56 | 84,35 | 96,71 |
|  |  | уголь | 7,01 | 4,81 | 28,18 | 4,30 | 15,50 | 3,28 |
|  |  | мазут | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,00 |
|  |  | торф | 0,13 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Однако Смоленская ГРЭС, кроме газа может работать и на других видах топлива, например, уголь и мазут. Запасы возможных видов топлива для производства  электроэнергии представлены в таблице 19.

Таблица 19.

Запасы топлива

| № п/п | Показатель | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | мазут |
| 1 | Запасы угля и мазута на 1 декабря 2009 года для ГРЭС ОГК-4, тонн | 173 541 | 3 367 |
| 2 | Запасы угля и мазута на 1 декабря 2008 года для ГРЭС ОГК-4, тонн | 192 477 | 2 720 |
| 3 | Запасы угля и мазута на 1 декабря 2007 года для ГРЭС ОГК-4, тонн | 190 998 | 2 253 |
| 4 | Запасы угля и мазута на 1 декабря 2006 года для ГРЭС ОГК-4, тонн | 231 805 | 2 256 |
| 5 | Запасы угля и мазута на 1 декабря 2005 года для ГРЭС ОГК-4, тонн | 77 970 | 1 600 |
| Для безусловного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок на ГРЭС ОГК-4 формируются ежегодно обновляемые запасы резервного топлива. |

Результаты деятельности Смоленской ГРЭС подвержены влиянию ряда факторов, включая регулирование отрасли электроэнергетики России:

- тарифное регулирование,

- стоимость услуг третьих сторон,

- сезонность,

- налогообложение.

Тарифное регулирование

На основании приказа Федеральной службы по тарифам России от 24 ноября 2009 г. № 326-э/3 для электрических станций ОАО «ОГК-4», включая филиал «Смоленская ГРЭС» на 2010 г.  установлены тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электрической энергии (мощности). Подробная динамика изменения тарифов на электроэнергию для Смоленской ГРЭС приведена в таблице 20.

Таблица 20.

Тарифы на электроэнергию и мощность для станции Смоленская ГРЭС на 2005-2010гг.

| № п/п | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тариф на э/эн, руб./МВт.ч (без НДС) | 574,00 | 519,30 | 636,77 | 769,45 | 903,25 | 986,04 |
| 2 | тариф на мощность, руб./МВт/мес. (без НДС) | - | 80 687,90 | 73 152,44 | 79 579,37 | 86 831,69 | 84 718,48 |

Исторически Смоленская ГРЭС имеет более высокие тарифы по сравнению с другими станциями компании, находящимися на территориях Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, где цены на газ и уголь ниже, чем в Центральной России, в зависимости от ряда причин, в том числе от эффективности станции, ее местонахождения, используемого топлива и инвестиционных планов.

На тепловую энергию, реализуемую филиалом ОАО «Смоленская ГРЭС» в горячей воде и паре в 2010 г. региональными энергетическими комиссиями установлены следующие тарифы:

Таблица 21.

Тарифы на теплоэнергию для станции Смоленская ГРЭС на 2005-2010 годы

| № п/п | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячая вода для бюджетных потребителей/ЖКХ | 330,49 | 374,10 | 474,33 | 549,32 | 686,65 | 892,92 |
| 2 | Горячая вода для прочих потребителей | 330,49 | 374,10 | 474,33 | 549,32 | 686,65 | 892,92 |

Расходы на оплату услуг третьих сторон

Смоленская ГРЭС несет затраты, связанные с услугами, оказываемыми третьими сторонами  на оптовом рынке электроэнергии. Так системный оператор осуществляет диспетчеризацию электроэнергии в пределах энергосистемы, Администратор торговой системы осуществляет управление торговой системой оптового рынка, а Центр финансовых расчетов - расчет требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и проведение финансовых расчетов между ними. Электростанция заключает стандартные договоры на оказание услуг, предоставляемых всеми указанными сторонами, при этом условия таких договоров стандартизированы и не подлежат обсуждению. Кроме того, некоторые услуги, оказываемые третьими сторонами, оплачиваются Смоленской ГРЭС в соответствии с регулируемыми ценами (тарифами), установленными ФСТ.

Сезонность

Факторы, связанные с сезонностью, имеют значительное влияние на результаты деятельности Смоленской ГРЭС. Выработка электроэнергии электростанцией зависит от спроса на электроэнергию и востребованности их предложения.

Спрос на электрическую и тепловую энергию изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий. Он зависит от температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, освещенности, вида дня недели - рабочий, выходной (праздничный), переходный между рабочими и выходными (праздничными).

Востребованность предложения электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от факторов, определяющих режимы работы энергозоны, в которой находится эта электростанция, – структура вырабатываемой электроэнергии по видам электростанций, условия системной надежности (сетевые и системные ограничения).

Также указанные факторы связаны с сезонными явлениями – паводком (приводящим к увеличению выработки ГЭС), кампаниям по ремонтам генерирующего и электросетевого оборудования, масштабно проводящимися между осенне-зимними периодами.

Фактор влияния выработки ГЭС в меньшей степени характерен для Смоленской ГРЭС, когда фактор ремонтов отдельного электросетевого оборудования значительно влияет на востребованность продукции станции.

Выручка Смоленской ГРЭС формируется  за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного характера. По итогам 2007 г. продажи  электроэергии достигли 2357 млн. кВтч (таблица 22). Как правило, ключевым фактором роста выручки предприятия Смоленской ГРЭС становится увеличение выручки от продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка  электроэнергии. Конкуренцию Смоленской ГРЭС составляют, в первую очередь, объекты региональной генерации Смоленской области. Уровень себестоимости производства электроэнергии и значительные резервы мощности Смоленской ГРЭС позволяют рассчитывать на дополнительные доходы электростанции при функционировании балансирующего рынка и рынка мощности.

Таблица 22.

Продажи электроэнергии в 2007 г.

| Станция | Выработка электроэнергии, млн. кВтч | Продажи электроэнергии, млн. кВтч | Средн. цена продажи в свободном секторе, руб/МВтч | Топливная составляющая, руб/МВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская ГРЭС | 2 357 | 2 099 | 690 | 588 |

Несмотря на то, что Смоленская ГРЭС сфокусирована на производстве и продаже электроэнергии, компания уделяет значительное внимание тепловому бизнесу. Теплоэнергия, производимая станцией, продается розничным потребителям в городах региона расположения станции, а спрос на нее преимущественно определяется температурой воздуха и варьируется год от года.

Ежегодно Смоленская ГРЭС  реализует более 30 тыс. Гкал теплоэнергии в горячей воде, при этом основными потребителями являются предприятия и организации жилищного фонда и социальной сферы, а также промышленные предприятия, находящиеся в непосредственной близости к станции. Уровень продаж теплоэнергии Смоленской станцией за 2005-2008гг. представлен в таблице 23.

Таблица 23.

Продажи теплоэнергии, 2005-2008 гг.

| Станция | 2005, тыс. Гкал | 2006, тыс. Гкал | 2007, тыс. Гкал | 2008, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская ГРЭС | 41 | 45 | 38 | 38 |

В настоящее время цены на тепловую энергию полностью регулируются государством и устанавливаются соответствующими региональными энергетическими комиссиями – РЭКами.

Налогообложение.

ОАО «Смоленская ГРЭС» является крупным налогоплательщиком в региональные бюджеты и бюджеты федерального уровня. Полнота и своевременность выплаты налогов всех уровней  является приоритетом для предприятия и залогом экономической стабильности. Начисленные суммы налогов в бюджет различных уровней ОАО «Смоленская ГРЭС» представлены в таблице 24.

Таблица 24.

Виды уплачиваемых налогов Смоленской ГРЭС

| № п/п | Налоги | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2006 по 30.06.2006, тыс. руб. | с 01.07.2006 по 31.12.2006, тыс. руб. |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 18584 | - |
| 2 | Налог на прибыль | 1510 | - |
| 3 | Налог на добычу полезных ископаемых | - | 7 |
| 4 | Водный налог | 943 | 947 |
| 5 | Налог на доходы физических лиц | 6379 | 7263 |
| 6 | Единый социальный налог | 12977 | 12342 |
| 7 | Итого по федеральному бюджету | 40393 | 20559 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| 8 | Налог на прибыль | 4066 | 15424 |
| 9 | Налог на имущество | 8306 | 9587 |
| 10 | Транспортный налог | 179 | 203 |
| 11 | Итого по региональному бюджету | 12551 | 25214 |

Таким образом, благодаря деятельности Смоленской ГРЭС за год федеральный бюджет по данным 2006 года пополнился  более чем на 60 млн. руб., а региональный более 37 млн. руб.

Показатели социально – экономической деятельности филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», обобщены и приведены в таблице 25.

Таблица 25.

| № п/п | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Среднесписочная численность работников, чел. | 714 | 689 | 689 | 668 | 668 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, тыс. руб. | 2451917 | 2159723 | 2471180 | 3156470 | нет данных |
| 3. | Инвестиции в основной капитал, всего, тыс. руб. | 59155 | 105996 | 175812 | 105175 | 70149 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | Производство и распределение электроэнергии | 59155 | 105996 | 175812 | 105175 | 70149 |
| 3.2. | По источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Собственные средства предприятия | 59155 | 105996 | 175812 | 105175 | 70149 |
| 3.2.2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основные фонды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поступление основных фондов по полной учетной стоимости | 52042 | 180582 | 176874 | 106112 | 70149 |
| 4.2. | Выбытие основных фондов по полной учетной стоимости | 1735 | 4807 | 4422 | 2653 | 1754 |

Кроме промышленных предприятий представленных в таблице 14, на территории городского поселения функционируют 3 рыбных хозяйства, где выращивают карпа и рыбу осетровых пород.

В качестве основных мероприятий, направленных на стимулирование экономического развития Озерненского городского поселения необходимо рассматривать:

- анализ экономической эффективности действующих производств и обоснование расширения ассортимента производимой продукции на базе местного сырья;

- обновление основных фондов и внедрение современной техники и прогрессивных технологий;

- реализация приоритетных инвестиционных проектов, отвечающих следующим требованиям: опора на местную ресурсную базу, невысокая энергоемкость при малых капиталовложениях в проекты;

- стимулирование инвестиционных проектов в промышленные, строительные и транспортные предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию и предоставляющие услуги;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- осуществление миграционной политики, направленной на привлечение трудоспособного населения;

- создание рыночной инфраструктуры, наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, снижение зависимости от ввоза продовольствия, повышение конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, развитие предприятий переработки.

Перспективы агропромышленного комплекса связаны с эффективностью формирования единого рыночного пространства, созданием условий для повышения конкурентоспособности продукции, стимулированием модернизации производства.

Отраслевая структура промышленного производства должна формироваться на основе создания новых производств, освоения новых видов продукции, востребованных рынком, на основе перепрофилирования и модернизации старых производств, имеющих резервные конкурентоспособные мощности.

К приоритетным направлениям стратегического развития городского поселения относятся сферы хозяйства, связанные с повышением устойчивости местной экономики, а именно, бюджетообразующие производства. Укрепление местного бюджета, в свою очередь, позволит приступить к решению комплекса социально-экономических проблем территории.

Повышение эффективности строительного комплекса включает в себя внедрение программ ипотечного кредитования, предоставление заказов в рамках проводимых программ, обновление основных фондов строительных организаций, внедрение новых технологий, организацию системы контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, разработку генеральных планов территорий, отвечающих современным требованиям.

Развитие сферы платных услуг, повышение рентабельности и привлекательности сервисных услуг предусматривает: повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий населения, улучшение работы пассажирского транспорта, обновление парка автомашин, развитие частного и малого предпринимательства, развитие платных услуг связи, образования, медицины, физкультуры и спорта.

Одним из ключевых условий развития экономической активности  является активная позиция местных руководителей, в руках которых сосредоточен мощный «административный ресурс». Предлагается местным органам власти совместно с представителями органов государственной власти регионов принять участие в Федеральной программе по развитию промышленных моногородов.

В основу программы экономического развития Озерненского городского поселения может быть заложено несколько проектов. Одним из которых является строительство тепличного хозяйства по  выращиванию овощных и зеленых культур в Озерненском городском поселении. Так как более 50% затрат на производства данного вида продукции составляют расходы на электроэнергию, предполагается использование местных источников энергии, что позволит сделать производство более рентабельным и менее затратным.

Необходимая площадь земельного участка для тепличного хозяйства составляет 30000 кв.м. (3га). Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Для размещения теплицы 3га, потребуется участок минимальной площадью 4,8га, в зависимости от выбранного участка. Под инфраструктуры  (котельная, помещения для компьютерного, сортировочного и упаковочного оборудования, офисы, столовая, раздевалка, холодильная камера и т.д.) требуется участок в  1,8га, который примыкает к теплице и находится под одной стеклянной кровлей.

Основная площадь тепличного хозяйства -  современные стеклянные теплицы, с полной системой климатического контроля, включая систему отопления, энергосберегающие экраны, вентиляцию, систему подачи СО2, систему искусственного освещения, капельное орошение субстрата, дренажную систему.

Вспомогательные и служебные площади:- блок бытовых и административных помещений, котельную и газогенераторную, технологический коридор, которые примыкают к теплице, и находятся под одной стеклянной крышей.

Для размещения теплицы площадью 3га   потребуется горизонтальный участок полезной площадью 48100м2.       (S = 185 х 260 = 48100м2).

Каркас теплиц пролетом 8,0 м и шагом колонн 4 м  монтируется из стальных оцинкованных конструкций.

Высота колонны 4,5 м.

Стальные конструкции должны быть защищены от коррозии методом горячего цинкования.

Планировочная сетка колонн каркаса теплицы 8,0 м (2 х 4,00 м) должна оптимально сочетать, как возможности по обеспечению необходимого пространственного маневра в шатровом объеме культивационного сооружения при размещении оборудования инженерно- технологических систем и растений, так и условия для максимального снижения металлоемкости сооружений.

Конструкция несущего каркаса теплицы и соединительного коридора будет состоять из колонн, ферм, лотков, прогонов, раскосов,  тяг, соединительных и крепежных элементов.

Конструкции ограждения теплицы  и соединительного коридора из алюминиевых специальных вертикальных, горизонтальных, цокольных и кровельных шпросов, форточек и дверей, соединительных изделий, крепежных деталей, метизов.

Ресурсная обеспеченность:

- сырье: в рамках реализации проекта для полноценного финансирования тепличного хозяйства необходимо обеспечить его соответствующим объемом семян овощей и зелени, а также минеральными и органическими удобрениями  расход на сырье составляет до 6,00 млн. руб.

- энергоносители: Необходимость проведения системы водоснабжения, канализации, газификации. Подключение к сетям инженерной и транспортной инфраструктуры в пределах 50-500 метров

Инженерная и транспортная инфраструктура.

Водоснабжение:   до 500 м, диам. 100мм.

Канализация сточных вод:  локальные очистные сооружения

Электроснабжение: местное

Теплоснабжение: местное

Газоснабжение: до 400 м

Телефонизация:  до 400 м

Подъездные пути: 100 -400 м

Маркетинговая информация.

Потенциальными потребителями  продукции будет население   муниципального образования и учреждения бюджетной сферы (больницы, детсады, школы и др.), а также  жители других районов Смоленской области

Основные конкуренты: «Козинский тепличный комбинат» ПСХК, Смоленская область, п. Богородицкое.

Предполагаемая занятость до 130 чел.

Степень перспективности реализации других проектов на территории Озерненского городского поселения представлена в таблице 26.

Таблица 26.

Перспективные проекты Озерненского городского поселения

| Муниципальные образования | Степень перспективности | Мероприятия по развитию территории |
| --- | --- | --- |
| Озерненское городское поселение | Перспективно | Диверсификация деятельности градообразующего предприятия Развитие производства строительных материалов (автоклавное производство газосиликатных блоков) Организация производства кирпича Организация тепличного хозяйство Развитие внутреннего туризма Развитие внешнего туризма (этнотуризм и агротуризм) Развитие пищевой промышленности Развитие рыбного хозяйства Расширение использования недревесных ресурсов |

Реализация перспективных направлений развития Озерненского городского поселения позволит создать благоприятную среду жизнедеятельности и экономически устойчивого развития городского поселения. Необходимость развития экономики Озерненского городского поселения обусловлена его определяющим влиянием на качество жизни населения.

3.9. Экологическое состояние территории

Значительный спад промышленного и сельскохозяйственного производства, наблюдавшийся в конце XX века привел к заметному сокращению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу и к существенному снижению уровня техногенной нагрузки на ландшафты. Результатом таких изменений стали некоторые положительные сдвиги в состоянии многих компонентов природной среды:

- улучшение гидрохимического состояния водного объекта, увеличение видового разнообразия ихтиофауны;

- уменьшение уровня загрязнения почв сельскохозяйственных угодий ядохимикатами;

- снижение уровня загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвогрунтов в пределах городского поселения.

Однако к реальному улучшению экологической обстановки в целом указанные положительные изменения не привели. Некоторые из экологических проблем и в настоящее время сохраняют тенденцию к дальнейшему росту:

- активное загрязнение практически всех природных сред в пределах населенных пунктов;

- потеря естественного плодородия и эрозия почв;

- увеличение количества отходов производства и потребления;

- существенное ухудшение положения с экологическим мониторингом и др.

Именно эти проблемы и являются в настоящее время наиболее актуальными для территории Духовщинского района в целом и Озерненского городского поселения в частности.

Вместе с тем, основные особенности природных условий района благоприятны для сохранения нормальной экологической обстановки и, при условии научно-обоснованного их учета в планировании развития территории, могут быть эффективно использованы для решения многих имеющихся проблем.

К факторам природной среды, которые могут способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки на территории Озерненского городского поселения можно отнести:

- Низкие значения метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Достаточно высокая рассеивающая способность атмосферы связана с небольшим количеством дней с приземными и приподнятыми инверсиями и штилем, повторяемость которых не превышает во все сезоны года 10 %, несколько увеличиваясь лишь в ночное время летом, хотя и в это время мощность и интенсивность инверсий также остаются незначительными. Активному очищению атмосферы также способствует относительно частое выпадение атмосферных осадков.

- Благоприятные условия ветрового режима. Дни с сильными ветрами, приводящими к высокой запыленности атмосферы на территории района относительно редки: число дней в течение года со скоростью ветра равной или превышающей 8 м/сек не более 120, а со скоростью 15 м/сек – менее 10. В течение года преобладают слабые ветры со скоростью 2–5 м/с, что является благоприятным фактором для рассеивания примесей от низких источников загрязнения воздуха.

- Достаточно редко отмечается высокая интенсивность солнечной радиации, которая может быть причиной фотохимических реакций и появления в связи с этим ряда вторичных загрязняющих веществ.

- Достаточно высокий уровень потенциала самоочищения природных вод: хорошо выраженные плёсы и перекаты, обилие водной растительности, высокая буферная способность долинных ландшафтов обеспечивают достаточно высокую биогеохимическую активность их вод.

- В целом благоприятные инженерные свойства преобладающих на территории четвертичных отложений (лессовидные суглинки, супеси, валунные суглинки)  не требуют значительных затрат при инженерной подготовке и использовании этих  территорий для строительства.

Вместе с тем, следует отметить и ряд факторов природной среды которые могут прямо или косвенно способствовать ухудшению экологической обстановки:

- эрозионные процессы;

- наличие переувлажненных и заболоченных территорий;

- высокий уровень стояния грунтовых вод и верховодки в отдельных ландшафтах;

- туманы, гололед, гололедица, сильные ливни, обильные снегопады, низкие температуры воздуха.

Учет таких факторов также должен быть обязательным на всех стадиях территориального планирования и проектирования.

Низкая плотность застройки и большое количество свободных пространств являются естественной средой для регенерации отходов и загрязнений. При увеличении плотности застройки и сокращении свободных пространств необходимо проводить мероприятия по улучшению условий проживания в существующей среде.

Состояние воздушного бассейна

Загрязнение атмосферного воздуха осуществляется выбросами стационарных и передвижных источников.

Общий выброс загрязняющих веществ от 131 стационарного источника по данным статотчетов 2-ТП (Воздух) составляет 11,5 тыс. т, в том числе: твердые – 4,7 тыс. т, диоксид серы – 4,9 тыс. т, оксид углерода – 0,028 тыс. т, оксиды азота – 1,8 тыс. т, углеводороды – 0,02 тыс. т, ЛОС – 0,04 тыс. т.

Главным источником загрязнения атмосферного воздуха является Смоленская ГРЭС – филиал ОАО Смоленскэнерго, выброс которой составляет более 11,4 тыс. т. На все остальные стационарные источники приходится лишь 0,087 тыс. т выбрасываемых веществ.

Крайне важной продолжает оставаться проблема загрязнения воздушного бассейна передвижными источниками, и прежде всего автомобильным транспортом. Для Озерненского городского поселения характерна тенденция роста автопарка и, как следствие, увеличение активности загрязнения атмосферы компонентами отработанных газов автомобилей. В этой связи, к числу главных проблем, требующих первоочередного решения следует отнести: «старение автопарка», т.е. увеличение в структуре транспортного потока доли автомобилей старых годов выпуска; низкое качество моторного топлива, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог, многочисленные недостатки в организации системы контроля за техническим состоянием автопарка, ухудшение состояния и уменьшение площади примагистральных зеленых полос, проектированию и созданию которых в последние десятилетия уделялось крайне мало внимания.

Состояние природных вод

Поверхностные воды в районе активно используются для целей водоснабжения и водоотведения.

На различные нужды из водных объектов ежегодно забирается порядка 6,0 млн. м3 пресных вод, в том числе: поверхностных – 4,7 млн. м3, подземных – 1,3 млн. м3.

Около 1,5 млн. м3 сточных вод сбрасывается в течение года в поверхностные водные объекты и на прилегающий рельеф. В водные объекты  поступают сточные воды Смоленской ГРЭС, а также предприятий пищевой (хлебозавод в Озерненском городском поселении) и сельскохозяйственных предприятий.

В структуре сбрасываемых сточных вод преобладают недостаточно очищенные стоки, на долю которых приходится около 1,45  млн. м3. Со сточными водами в водные объекты поступают: БПК полн. – 0,01 тыс. т, взвешенные вещества – 0,02 тыс. т, сульфаты –0,05 тыс. т, азот аммонийный – 3,43 т, нитраты – 4,27 т, СПАВ –0,14 т, хлориды – 0,03 тыс. т.

В результате сброса недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений в водных объектах наблюдается увеличение концентраций ряда загрязняющих веществ (различных форм азота, хлоридов, фосфатов, БПК, взвешенных веществ).

3.10 Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение территории Озерненского городского поселения имеет большое значение для основных видов хозяйственной деятельности. На основе анализа существующих систем инженерного обеспечения предлагается следующий подход к оценке инженерной инфраструктуры в составе комплексной схемы оценки Озерненского городского поселения.

Инфраструктурный потенциал отражает обеспеченность территории головными инженерными сооружениями и магистральными инженерными коммуникациями различного назначения; при этом учитываются следующие факторы:

- наличие отраслевых систем инженерного обеспечения и уровень оснащенности инженерными коммуникациями магистрального значения;

- возможность подключения к существующим магистральным коммуникациям.

По сочетаниям этих характеристик определяется оценочный класс территорий.

Дифференциальная неравноценность территории предопределяется различным расположением участков градостроительного освоения по отношению к сооружениям инженерного оборудования.

Газоснабжение

Озерненское городское поселение газифицировано, газоснабжение организовано через ГРС - Озерный (от участка федерального магистрального газопровода Ярцево - Озерный).

Деревни: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор не газифицированы в них используются балонно-газовые установки для бытовых нужд (газовые плиты).

Характеристики газопроводов высокого давления Озерненского городского поселения указаны в таблице 27.

Таблица 27 .

Характеристика газопроводов Озерненского городского поселения

| № п/п | Участок газопровода | Диаметр / длина мм/км | Давление, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРС (Озерный) – ГРП (Смоленской ГРЭС) | 530/2,4 | 12 |
| 2. | ГРС (Озерный) – ГРП №1 (Озерненское городское поселение) | 159;114/2,6 | 6 |
| 3. | ГРС (Озерный) – ГРП №2 (Озерненское городское поселение) | 159;114/2,1 | 6 |

На ГРП №1 и ГРП №2  производится снижение давления газа до низкого. И только после этого газ подается потребителям: на котлы, газовые плиты и проч.

Общая протяженность сетей подземного газопровода (включая диаметр труб 159, 114, 102, 89, 76, 57, 32 мм) – 4634 м  и надземного газопровода (включая диаметр труб 159, 114, 102, 89, 76, 57, 32 мм) – 3141 м.

На данный момент имеется потребность в газификации индивидуального жилого сектора  Озерненского городского поселения, что отражено в таблице 28 .

Таблица 28.

План газификации Озерненского городского поселения

| № п/п | Наименование улицы, переулка | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Октябрьская | 2 |
| 2. | ул. Лесная | 12 |
| 3. | ул. Классона | 10 |
| 4. | ул. Садовая | 7 |

Вся система газоснабжения функционирует в настоящее время удовлетворительно.

Удельный вес природного газа в топливном балансе Озерненского городского поселения составляет 95% .

Информация о потреблении газа на территории Озерненского городского поселения отражена в таблице 29  .

Таблица 29 .

Потребление газа на территории Озерненского ГП (за 2008 г.)

| № п\п | Наименование основных сведений | Единицы измерения | Количество в 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход газа | тыс. м3\год | 516918 |
| 3. | Промышленность | млн. м3\год | 515870 |
| 4. | Прочие потребители | млн. м3\год | 165.3 |
| 6. | Население | млн. м3\год | 883 |
| 7. | Обеспеченность жилищного фонда природным газом; | % | 95 |
| 8. | Обеспеченность производственных предприятий природным газом | % | 100 |

Газификация индивидуальной застройки предусматривает установку газовых плит, отопительных аппаратов и водонагревателей для отопления и горячего водоснабжения.

Учет расхода газа в жилых домах и у других потребителей предусматривается бытовыми газовыми счетчиками.

Административно-хозяйственные объекты Озерненского городского поселения обеспечены газоснабжением полностью.

Имеется потребность в газификации индивидуального жилого сектора Озерненского городского поселения по ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Классона, ул. Садовая и газификация д. Горки и д. Табор.

Водоснабжение

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения области являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения, а также ухудшения качества источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Санитарный режим в зонах устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий. При определении размеров зон санитарной охраны водозабора, а также санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий в пределах ЗСО учитываются гидрогеологические условия водоносных комплексов.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения биологического и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

Схема водоснабжения

В Озерненском городском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от подземных водозаборов.

В деревнях: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор – централизованное  водоснабжение отсутствует. Водоснабжение в этих деревнях осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин.

Водоносный горизонт, в пределах поселения, распространен повсеместно.

Водоснабжение Озерненского городского поселения осуществляется с водозаборного узла, находящегося между д. Дубовица и д. Милютино и представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль соединительного канала  от  р. Аржать до оз. Сошно. Расстояние между скважинами  400-500 м. Общая производительность скважин – 6,2 тыс. м3/сут.

Характеристики скважин отражены в таблице 30 .

Таблица 30.

| № скважины | Расположение сооружения водоснабжения | Год бурения | Глубина скважины, м | Эксплуатационный горизонт | Марка насоса | Производственная мощность, м3/час | Собственник, балансодержатель и эксплуатирующая организация инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Севернее р.Аржать между д.Дубовицы и д.Милютино | 1983 | 102 | Средне-фаменский | ЭЦВ 8-65-100 | 65 | МУП «АкваСервис» |
| 2 | Севернее р.Аржать между д.Дубовицы и д.Милютино | 1984 | 101 | Средне-фаменский | ЭЦВ 8-65-65 | 63 | МУП «АкваСервис» |
| 3 | Севернее р.Аржать между д.Дубовицы и д.Милютино | 1984 | 102 | Средне-фаменский | ЭЦВ 8-65-65 | 65 | МУП «АкваСервис» |
| 4 | Севернее р.Аржать между д.Дубовицы и д.Милютино | 1983 | 100 | Средне-фаменский | ЭЦВ 8-65-70 | 63 | МУП «АкваСервис» |

В состав водозабора входят:

- 4 артезианские скважины глубиной 100-102 м;

- 2 железобетонных резервуара запаса воды объемом по 750м3 каждый.

- насосная станция 2-го подъема.

Оголовки артскважин расположены в кирпичных павильонах, устья загерметизированы.

Установлены краны для отбора проб.

Резервуары запаса воды соединены между собой параллельно и установлены на одном уровне.

Артезианская вода в баки закачивается из скважин глубинными насосами. Включение глубинных насосов артезианских скважин может производиться дистанционно и по месту. В зависимости от уровня воды в баках, включение и отключение скважин производится ручным управлением или автоматически.

Насосная станция 2-го подъема предназначена для перекачивания артезианских вод из резервуаров запаса воды к потребителю. В насосной станции установлено 2 центробежных насоса №2, №3 марки Д 320 50 и Д 320 50а (производительностью-300 м3/час,  КПД-74%,  мощность-55 кВт,  фактическая производительность насоса в среднем-222 м3/час).

Поднятая артезианская вода расходуется на собственные нужды МУП  «АкваСервис», передается  для осуществления холодного водоснабжения поселения, обеспечивает систему пожаротушения (оборудовано 44 гидранта), а также поставляется Смоленской ГРЭС.

Водопроводная сеть представляет вид кольцевой схемы. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет - 23 км.

Учет забираемых вод производится по ультразвуковому  расходомеру Днепр -7, установленному на станции 2-го подъема.

Контроль качества  подземных вод (из артскважин и разводящей сети) осуществляет Филиал ФГУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», согласно программы  производственного контроля:

- из разводящей сети на микробиологические показатели – 1 раз в месяц,

- из разводящей сети на органолептические показатели – 2 раза в год,

- из скважин на органолептические и микробиологические показатели – 1 раз в квартал,

- из скважин на органические и неорганические вещества – 1 раз в год.

Мероприятия по модернизации артскважин отражены в таблице 31.

Таблица 31 .

| № | Расположение сооружения водоснабжения | Необходимость модернизации артскважин |
| --- | --- | --- |
| 2 | Севернее р. Аржать между д. Дубовицы и д. Милютино | Обеспечение безопасности объектов водоснабжения (средства охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов милиции). Устройство капитальных периметральных ограждений и устройство искусственного освещения. |
| 3 | Севернее р. Аржать между д. Дубовицы и д. Милютино | Обеспечение безопасности объектов водоснабжения (средства охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов милиции). Устройство капитальных периметральных ограждений и устройство искусственного освещения. |
| 4 | Севернее р. Аржать между д. Дубовицы и д. Милютино | Обеспечение безопасности объектов водоснабжения (средства охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов милиции). Устройство капитальных периметральных ограждений и устройство искусственного освещения. |
| 8 | Севернее р. Аржать между д. Дубовицы и д. Милютино | Обеспечение безопасности объектов водоснабжения (средства охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов милиции). Устройство капитальных периметральных ограждений и устройство искусственного освещения. |

Информационная часть Озерненского водоснабжения отражена в таблице 32.

Таблица 32.

| № п/п | Информационная часть |
| --- | --- |
| 1 | Название организации эксплуатирующей инженерные сооружения системы централизованного водоснабжения | Озерненское МУП «АкваСервис» |
| 2 | Название организации эксплуатирующей инженерные сооружения системы нецентрализованного водоснабжения | отсутствует |
| 3 | Сформирован ли тариф для оказания услуги по холодному водоснабжению (да / нет) | да |
| 4 | Сформирован ли тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (да / нет) | да |
| С учетом перспективы развития населенного пункта обосновать: |
| 5 | Целесообразность дальнейшего использования инженерных сооружений систем централизованного водоснабжения; | Дальнейшее использование системы централизованного водоснабжения целесообразно в целях улучшения условий жизни населения |
| 6 | Целесообразность перехода на нецентрализованное водоснабжение | нецелесообразно |

Водоводы по Озерненскому городскому поселению представлены в таблице 33 .

Таблица 33.

| № п/п | Расположение водовода | Протяженность, км | Диаметр, мм | Пожарный гидрант шт. | Эксплуатирующая организация инженерных систем водоснабжения | Необходимость модернизации водоводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |  |  |  |
|  |  | сталь | чугун | п/этилен | а/ц |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина |  | 1,3 |  |  | 1.3 | 300 250 | 6 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 2. | ул. Кольцевая |  | 1,5 |  |  | 1.5 | 250 150 | 12 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 3. | ул. Парковая |  | 0,4 |  |  | 0.4 | 150 | 2 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 4. | ул. Строителей |  | 1,2 |  |  | 1.2 | 150 | 17 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 5. | ул. Лесная |  | 0,5 |  |  | 0.5 | 100 | 2 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 6. | ул. Энтузиастов |  | 0,2 |  |  | 0.2 | 110 | 2 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 7. | ул. Доватора |  | 0 ,3 | + |  | 0.3 | 100 110 пвх | 1 | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 8. | ул. Энергетиков | + | + |  |  | 0.3 | 100 50 | - | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |
| 9. | ул. Садовая | 0,5 |  |  |  | 0.5 | 25 | - | Озерненское МУП «АкваСервис» | Временный, надземный. Требует замены. |
| 10. | ул. Классона | 0,5 |  |  |  | 0.5 | 25 |  | Озерненское МУП «АкваСервис» | Временный, надземный. Требует замены. |
| 11. | ул. Октябрьская | + | + |  |  | 0.5 | 100 50 | - | Озерненское МУП «АкваСервис» | Износ 60% |

Водопотребление Озерненского городского поселения представлено в таблицах 34 и рис.3.

Таблица 34 .

Водопотребление по данным МУП «АкваСервис» на 2009г. (холодная вода)

| № п/п | потребители | произв. м3/год | хозбыт. м3/год | всего м3/год | всего м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное водопотребление (365 дн.) | 21049,488 | 481873,198 | 502922,686 | 1377,870 |
| 2. | На собственные нужды МУП «АкваСервис» | 10816,543 | 994,257 | 11810,800 | 32,358 |
| 3. | Жилой фонд |  |  | 422452,260 | 1157,403 |
| 4. | Вторичные водопользователи |  |  | 491111,886 | 1345,512 |

Рисунок 3. – Использование холодной воды в Озерненском городском поселении.

Среднесуточное водопотребление на 1 человека – 195 л.

Питьевая вода из водопровода по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует нормативу.

Выводы:

-  централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от подземных водозаборов действует только в Озерненском городском поселении.

- питьевая вода в водопроводе по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует нормативу;

- на водозаборном узле необходимо строительство капитальных  периметральных ограждений и устройство искусственного освещения, установка средств охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, установка систем экстренного вызова нарядов милиции;

- средний износ сетей водопровода составляет 60%  и  необходим капремонт отдельных участков.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Теплоснабжение Озерненского городского поселения осуществляется, как централизовано, так и децентрализовано.

Централизованное отопление и горячее водоснабжение имеется в Озерненском городском поселении (в частном секторе имеются индивидуальные котлы отопления).

Однако, в деревнях: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор - индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на местных видах топлива, централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

С 2007 г. отопление и горячее водоснабжение Озерненского городского поселения осуществляет Смоленская ГРЭС непосредственно, т.к. в соответствии с Решением Совета депутатов Озерненского городского поселения № 127 от 28.09.06 г. и Постановлением Главы МО Озерненского городского поселения № 127 от 18.12.06 г. Смоленской ГРЭС переданы функции сбыта тепловой энергии, расчета и сбора платежей за тепловую энергию и горячее водоснабжение, а также переданы в аренду квартальные сети.

Тепловые сети представляют вид кольцевой схемы. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 21 км.

Тепловая сеть: подземная в сборных ж/бетонных лотках, отдельные участки надземные на металлических опорах.

Средний износ теплосетей - 60%  и  необходим капремонт отдельных участков.

Горячее водоснабжение Озерненского городского поселения представлено в таблице 35 и рисунке 4 .

Таблица 35.

| № п/п | Объем воды, тыс. м3/год | 2008г. | 2009г. | 2010г. жид. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | 329.21 | 322.234 | 322.234 |
| 2. | Объем воды, исп. на собст. нужды | 13.345 | 12.986 | 12.986 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | 315.865 | 309.248 | 309.248 |
| 4. | Объем потерь | 67.240 | 67.000 | 67.000 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % | 21.29 | 21.67 | 21.67 |
| 6. | Объем реализации на хоз. нужды и пром. площадку | 83.218 | 79.248 | 85.55 |
| 7. | Объем реализации услуг, в том числе потребителям: | 165.407 | 163.000 | 156.700 |
| 8. | -населению | 142.189 | 140.180 | 136.121 |
| 9. | -бюджетным потребителям | 19.948 | 19.560 | 17.910 |
| 10. | -прочим потребителям | 3.271 | 3.260 | 2.670 |

Рисунок 4. – Использование горячей воды в Озерненском городском поселении.

Выводы:

- средний износ теплосетей - 60% и  необходим капремонт отдельных участков;

- необходима замена тепловой изоляции надземных магистральных трубопроводов на пенополиуретановую;

- предлагается замена существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения;

- теплоснабжение и приготовление горячей воды для индивидуальной застройки предусматривается на местах в индивидуальных газовых нагревателях.

Канализация

Наличие централизованной системы канализации наблюдается в Озерненском городском поселении кроме следующих деревень: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор, где используются автономные индивидуальные системы канализации.

Сточные воды от жилого фонда Озерненского городского поселения, предприятий, административно-хозяйственных служб, Смоленской ГРЭС собираются в самотечную канализационную сеть и транспортируются на канализационную насосную станцию - №1.

C помощью следующего насосного оборудования: насос -№1  СД 250-200-400/4  Q паспортная - 800 м3/час, h - 60м,Q факт - 250 м3/час, насосы - № 2,3  СД 250-200-400/4 Q паспортная - 720 м3/час, h-35м, Q факт -500 м3/час, насос - 4  6ФГ, Q факт 180-200 м3/час; сточные воды по двум напорным трубопроводам (рабочий и резервный) диаметром 400мм, длиной 2 км подаются на очистные сооружения. Протяженность канализационной сети - 19,5км.

На технологической КНС - №1 в машинном отделении размещаются три насоса марки  СМ 150-125-315/4 производительностью 200 м3/час. Они используются для подачи сточных вод после аэрофильтров на вторичные отстойники.

На технологической КНС - №2 в машинном отделении установлены два вертикальных насосных агрегата марки СДВ-80/81; производительностью 80 м3/час, h-81м. Пуск и остановка насосных агрегатов производится с местного кнопочного управления насосами, в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре.

Проведенное обследование показало, что на всех насосных станциях:

- необходим ремонт здания КНС,

- насосное оборудование устарело морально и физически,

- вентиляционная система не работает,

- коррозийный износ всех металлоконструкций.

Очистные сооружения расположены на левом берегу р. Аржать ниже плотины.

Проектная мощность биологических ОС - 8248 м3/сут  (3010520 м3/год).

В составе очистных сооружений: приемная камера-напорогаситель, 2 горизонтальные песколовки круговым движением воды, 8 двухъярусных отстойников, 2 первичных вертикальных отстойника, 2 аэрофильтра, 8 вторичных вертикальных отстойников, 5 биологических прудов, смеситель, лоток Паршаля, иловые площадки из 2 карт, песковая площадка, хлораторная.  Очищенный сток сбрасывается через береговой выпуск в р. Аржать - приток р. Зап. Двина 2-го порядка.

Учет объемов фактического сброса очистных сооружений производится нормативно-расчетным методом.

Контроль за работой очистных сооружений и состоянием водоема приемника сточных вод осуществляет ведомственная лаборатория МУП «АкваСервис», а также аккредитованная лаборатория Филиала ЦЛАТИ по Смоленской области в соответствии с графиком лабораторного контроля.

Не все стоки проходят локальную очистку, тем самым снижается эффективность очистных сооружений, и являются скрытым источником поступления (через выпуск МУП «АкваСервис») загрязняющих веществ в водную среду.

Средний износ сетей - 60%  и  необходим капремонт отдельных участков.

Водоотведение представлено в таблице 36, рисунке 5.

Таблица 36.

Водоотведение по данным МУП «АкваСервис» на 2009 г.

| № п/п | водоотведение | произв. м3/год | хозбыт. м3/год | всего м3/год | всего м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное водоотведение (365 дн) | 6545,876 | 691431,019 | 697976,895 | 1912,265 |
| 2. | На собственные нужды МУП «АкваСервис» | 6319,886 | 1454,160 | 7774,046 | 21,299 |
| 3. | Безвозвратные потери |  |  | 24843,172 | 68,063 |

Рисунок 5. – Объем выпускаемых стоков в  Озерненском городском поселении.

Ливневая канализация

В Озерненском городском поселении используется полная раздельная система канализации.

Ливневая канализация автономная, закрытого типа и имеет подземные сети трубопроводов. Ливневые и талые воды по системе открытых водостоков (по канавам, лоткам, кюветам) через дождевые приемные решетки попадают в трубопровод и без предварительной очистки сбрасываются в р. Аржать - приток р. Зап. Двина.

Однако,  ливневой канализацией обеспечена не вся территория Озерненского городского поселения. Ряд предприятий и других организаций не имеют  ливневой канализации, и сточные воды поступают на рельеф не организованно.

Выводы:

- канализация Озерненского городского поселения принимается полная раздельная;

- схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа местности;

- средний износ сетей 60% и требуется капитальный ремонт отдельных участков;

- требуется капитальный ремонт канализационных насосных станций и их оборудования;

- не все производственные и хозяйственно-бытовые стоки проходят локальную очистку;

- предприятия, сбрасывающие в канализацию недостаточно очищенные сточные воды, являются скрытыми загрязнителями, снижают эффективность очистных сооружений;

- требуется реконструкция и строительство на предприятиях локальных очистных сооружений канализации и сетей ливневой канализации;

- предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации Озерненского городского поселения в районе сброса неочищенных стоков в р. Аржать;

-  канализирование индивидуальной застройки проектом рекомендуется производить посредством индивидуальных септиков и фильтрующих колодцев.

Санитарная очистка территории

В настоящее время для утилизации мусора используется оборудованная свалка, которая находится на экологически безопасном расстоянии в 4км от Озерненского городского поселения. Ее территория обвалована, занимаемая площадь составляет 1,5 гектара (100х150 м) земли.

Мощность свалки – 374850 м3, нагрузка  сред. - 4500 м3/год. Год постройки - 1975г.

Обезвреживание мусора производится методом полевого компостирования - закладкой компостных гряд с дальнейшим перегниванием.

Оборудовано 44 хозяйственных площадки для мусоросборников.

Генеральным планом предусматривается полная механизация санитарной очистки городского поселения, для чего требуется дополнительное количество техники (3 уборочных и 2 малогабаритные тротуароуборочные машины, 2 мусоровоза, 2 снегоочистительные машины).

Связь и информатизация

Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры. Она обеспечивает потребности органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной и передаче данных.

В настоящее время в Озерненском городском поселении находится один комплексный объект – узел связи, расположенный по  ул. Кольцевая, д. 14.

Озерненский узел электросвязи является структурным подразделением Духовщинского УЭС и обеспечивает городское поселение местной, междугородной, международной телефонной и почтовой связью. Оказывает услуги по проводному вещанию, оказывает интернет-услуги.

Тип АТС, расположенный на узле связи - АТСКЭ «Исток-1». Монтированная емкость ТФоП – 3840, задействованная емкость – 2824.

Озерненское городское поселение телефонизировано полностью.  Сведения о телефонизации поселения представлены в таблице 37 .

Таблица  37.

Телефонизация Озерненского городского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Озерный | 2796 |
| 2. | Вишневка | 5 |
| 3. | Горки | 7 |
| 4. | Дубовицы | 3 |
| 5. | Мужицкое | - |
| 6. | Табор | 13 |
|  | Всего | 2824 |

Все деревни оборудованы таксофонами.

Имеется устойчивое покрытие зоны приема операторов сотовой связи на территории  поселения. Число операторов действующей сотовой связи – 4 ед. ("БиЛайн", "МТС", "Теле-2", "Мегафон").

На территории городского поселения имеется возможность телевизионного вещания со Смоленской ГРЭС.

Таким образом, принципиальных изменений в структуре системы связи генпланом не предусматривается. Основным объектом связи остается узел связи Озерненского городского поселения.

Электроснабжение

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Электрические сети должны обеспечивать:

- нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы сети;

- нормированное качество отпускаемой электрической энергии;

- минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание;

- адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации.

Выбор основных параметров подлежащих строительству, расширению, реконструкции или техническому перевооружению электрических сетей (сечение проводов, мощность силовых трансформаторов и т.д.) производился исходя из прогнозируемых нагрузок.

В настоящее время электроснабжение Озерненского ГП осуществляется по воздушным линиям напряжением 10 кВ:

- пгт Озерный от понижающей подстанции ПС 35/10кВ «Озерный»,

- д. Дубовицы от понижающей подстанции ПС 35/10кВ «Воронцово», установленная мощность подстанции 5 МВА,

- деревни: Вишневка, Горки, Табор, Мужицкое от понижающей подстанции ПС 110/35/10кВ «Пречистое», установленная мощность подстанции 12,6 МВА.

Средний коэффициент загрузки трансформаторов (режимный день) – 38 %.

Система электроснабжения Озерненского городского поселения представлена в таблицах  38 - 40.

Таблица 38.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1001 | 1007 | 1008 | 1013 | 1014 | 1019 |
| 1. | Всего кол. ТП/мощн. | шт/КВА | 27/13580 | 5/2820 | 4/1100 | 1/400 | 9/4650 | 1/400 | 7/3760 |
| 2. | На балансе РЭС кол. ТП/мощн | шт/КВА | 13/7320 | 4/2720 | - | - | 6/3400 | - | 3/1200 |

Таблица  39 .

| № п/п | Всего, км | ВЛ -10 кВ | ВЛ -0,4 кВ | Всего штук кВА | На бал. РЭС | ЗТП | КТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе | Всего км | В том числе |  |  | Всего штук | 2-х транс | Всего штук |
|  |  | на ж/б | дер. | КЛ |  | на ж/б | на дер. | КЛ |  |  |  |  |  |
| 1.ПС Озерный | п.г.т. Озерный |
| ВЛ-1001 | 3.39 | 3.2 | - | 0.19 | 4.05 | 4.05 | - | - | 5/2740 | 4/2640 | 3 | 3 | 2 |
| ВЛ-1008 | 0.3 | 0.24 | - | 0.06 | - | - | - | - | 1/800 | - | - | - | - |
| ВЛ-1014 | 0.3 | 0/24 | - | 0/06 | - | - | - | - | 1/800 | - | 1 | 1 | - |
| Л-1013 | 5 | 2.42 | - | 2.58 | 15.887 | 6.1 | - | 9.787 | 9/4650 | 6/3400 | 8 | 8 | 1 |
| 2. ПС Пречистое | д. Вишневка |
| ВЛ-1003 | 11.13 | 11.13 | - | - | 1.34 | 1.34 | - | - | 1/100 | 1/100 | - | - | 1 |
| 3. ПС Пречистое | д. Горки, д. Табор, д. Мужицкое |
| ВЛ-1004 | 11.96 | 11.96 | - | - | 6.78 | 6.78 | - | - | 3/320 | 3/320 | - | - | 3 |
| 4. ПС Воронцово | д. Дубовицы |
| ВЛ-1001 | 5.6 | 5.6 | - | - | 2.14 | 2.14 | - | - | 1/100 | 1/100 | - | - | 1 |

Таблица 40.

| № п/п | Линии ВЛ | Марка провода | Марка кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Озерный |
|  | ВЛ-1001 | АС-70 3.39 км | АСБ 3х185 0.06 км |
|  | ВЛ-1008 | АС-70 0.24 км | АСБ 3х120 0.06 км |
|  | ВЛ-1014 | АС-70 0.24 км | АСБ 3х120 0.06 км |
|  | Л-1013 | АС-35 5 км | АСБ 3х185 2.58 км |
| 2. | ПС Пречистое |
|  | ВЛ-1003 | АС-35 0.3 км А-50 10.83 км | - |
|  | ВЛ-1004 | АС-35 11.96 км | - |
| 3. | ПС Воронцово |
|  | ВЛ-1001 | АС-50 0.9 км АС-35 2.48 км АС-35 0.73 км А-35 0.66 км | - |

На расчетный период будут полностью самортизированы трансформаторные подстанции и воздушные линии.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Озерненского ГП, показал предусмотренную возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Обслуживает сети филиал ОАО «МРСК-Центра» - «Смоленск-энерго» ПО «Центральные электрические сети» Пречистенский РЭС.

Выводы:

- низкий коэффициент загрузки трансформаторов на подстанциях;

- на расчетный период полная амортизация оборудования;

- предусмотрена возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Проектные предложения.

Электроснабжение Озерненского городского поселения на расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме.

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции действующих  КТП и строительства новых ТП-10/0.4 кВ.

Реконструкция, действующих и строительство новых ВЛ-10 кВ.

Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети.

Строительство КТП в районах перспективной застройки.

Анализируя вышеперечисленные характеристики инженерной сети, можно сделать  следующие выводы:

1. Оборудование объектов, вырабатывающих электроэнергию и тепло, водозаборные сооружения, очистные сооружения, система газоснабжения имеют запас установленной мощности и способны обеспечить, при благоприятном сценарии социально-экономического развития территории Озерненского городского поселения, возросшую на них нагрузку.

2. Электроснабжение Озерненского городского поселения на расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме.

Предусматривается возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

3. Тепловые, водопроводные, канализационные сети Озерненского городского поселения имеют средний износ 60%, отдельные участки выработали полностью свой ресурс и требуют незамедлительной замены, а более 80 % от общей протяженности сетей находятся в эксплуатации более 20 лет.

4. Предлагается ускорить темпы замены устаревшего оборудования и пришедших в негодность или не отвечающих современным требованиям тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей канализации, линий электропередач и подстанций.

5. Близость федерального магистрального газопровода положительно сказывается на газификации поселения.  Озерненское городское поселение полностью газифицировано.

6. Для улучшения газоснабжения необходимо внедрять новые технологии, особенно те, которые дают наибольший эффект (лизинг, поквартирное отопление, строительство крышных и пристроенных котельных, замену стальных труб на полиэтиленовые, автоматику  и телемеханику).

7. В части телефонизации поселения положение благополучное: используются современное оборудование и новейшие технологии обслуживания населения.

Проектные предложения.

1. Выявленные проблемы теплоснабжения, водоснабжения и канализации должны быть решены в ближайшие 5-10 лет.

2.  Предлагается модернизация артскважин:

- строительство капитальных  периметральных ограждений и устройство искусственного освещения;

- установка средств охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения, систем экстренного вызова нарядов милиции.

3.  Для централизованного водоснабжения д. Табор и д. Горки предлагается:

- провести разведку подземных вод геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин с частотно-регулируемой системой подачи воды,  станциями водоподготовки воды, сетей водопровода.

4. Проектом предусматривается замена существующих изношенных сетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения.

5. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации Озерненского городского поселения в районе сброса неочищенных стоков в р. Аржать;

6. Канализирование индивидуальной застройки проектом рекомендуется производить посредством индивидуальных септиков и фильтрующих колодцев.

7. Предлагается газифицировать не газифицированные дома индивидуального  жилого сектора Озерненского городского поселения по улицам Октябрьская, Лесная, Классона, Садовая и газифицировать д. Горки и д. Табор. Учет расхода газа в жилых домах и у других потребителей предусматривается бытовыми газовыми счетчиками.

8. Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции действующих  КТП и строительства новых ТП -10/0,4 кВ. Реконструкция действующих и строительство новых ВЛ-10кВ. Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети. Строительство КТП в районах перспективной застройки.

9. Для полной механизации санитарной очистки территории Озерненского городского поселения предлагается приобретение современной коммунальной техники (3 уборочных и 2 малогабаритные тротуароуборочные машины, 2 мусоровоза, 2 снегоочистительные машины).

Транспорт

Озерненское городское поселение расположено в 105 км от областного центра г. Смоленска и 48 км от районного центра  Духовщина.

Железнодорожный транспорт в городском поселении отсутствует.

Ближайшая железнодорожная станция – Ярцево находится в 75км от городского поселения на железнодорожной линии Москва-Смоленск.

Воздушный транспорт отсутствует.

Главным видом внешнего транспорта, обслуживающего Озерненское городское поселение, является автомобильный транспорт. Через поселение  проходит с юга на север автодорога областного значения  Р136  Витязи – Духовщина – Озерный – Нелидово   III технической категории с асфальтобетонным покрытием. Остальные дороги, примыкающие к поселку, местного значения, IV и V категорий и имеют как асфальтобетонное, так и грунтовое покрытие.

В общем объеме перевозок автомобильный транспорт составляет 100%.

Общая протяжённость автодорог Озерненского городского поселения - 15,45км, из них дороги общего пользования регионального значения - 10,15 км, местного значения – 5,30 км. Дорожное покрытие –78,6% асфальтобетон, 21,4% – грунтовые дороги. Плотность автомобильной сети составляет - 62,3км/100 км.2

Основные показатели, характеризующие транспортную инфраструктуру, представлены в таблице 41 .

Таблица 41.

Транспортная инфраструктура Озерненского городского поселения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы пассажирских перевозок, всего | млн. пассажиро-километров | 0,47 |
| 1.1. | автомобильным транспортом |  | 0,47 |
| 1.2. | железнодорожным транспортом |  | - |
| 3. | Плотность транспортной сети |  |  |
| 3.1. | автомобильной | км/ 100 км2 | 62,3 |
| 3.2. | железнодорожной |  | - |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 15.45 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Общегосударственного значения | км | - |
|  | Регионального значения | км | 10.15 |
|  | Районного значения | км | - |
|  | Местного значения | км | 5.30 |
| 4.2. | Из общего количества дорог с твердым покрытием | км / % | 12.15/78,6% |
| 4.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 271 |
| 4.4. | Обеспеченность уборочной техникой |  | 14 |
| 5. | Железнодорожный транспорт | нет |

Через Озерненское городское поселение проходят следующие автомобильные дороги (таблица  42).

Таблица  42.

| № п/п | Наименование автодорог | Принадлежность | Протяжен ность, км | Категория | Краткая характерист. дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | III | IV | V |  |
| 1. | Витязи – Озерный - Нелидово отрезок д.Горки- Озерный-д.Дубовица | Деп. дор. хозяйства и транспорта Смол.области | 5.1 | 5.1 | - | - | а/бетон, мост ч/з р. Аржать в неудовлетв. сост.(ш-7,5м, д-26,24м, 1977гп) |
| 2. | Витязи – Духовщина- Озерный- Зап. Двина отрезок Озерный-Смоленская ГРЭС | Деп. дор. хозяйства и транспорта Смол.области | 5.05 | - | 5.05 | - | а/бетон |
| 3. | Озерный-ст. Сошно | отсутствует | 2.0 | - | - | 2.0 | а/бетон, в неудовл. сост. |
| 4. | ст. Сошно-ур.Гаврово | отсутствует | 2.1 | - | - | 2.1 | грунт |
| 5. | от а/д Витязи – Озерный - Нелидово до д. Дубовица | отсутствует | 0.5 |  |  | 0.5 | грунт |
| 6. | от д. Дубовица до кладбища | отсутствует | 0.7 | - | - | 0.7 | грунт |

Дороги рекомендуемые к строительству представлены в таблице  43.

Таблица  43.

| № п/п | Наименование населенного пункта не имеющего связи с дорогами общего пользования | Наименование дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мужицкое | Озерный-Мужицкое | 1.0 |
| 2. | д. Вишневка | Озерный-Вишневка | 0.7 |
| 3. | Всего: |  | 1.7 |

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог I - II технической категории – 75 м, III – IV технической категории – 50 м, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги). В границах придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования нормативным правовым актом Главы администрации Смоленской области устанавливается особый режим использования земель, который может включать запрет на возведение капитальных зданий и сооружений, прокладку коммуникаций, ограничение на осуществление рекламной и иных видов хозяйственной деятельности, которые могут снизить безопасность дорожного движения, условия эксплуатации автомобильных дорог и расположенных на них сооружений (с учетом перспективы реконструкции автомобильных дорог), а также создающих угрозу безопасности населения, участников дорожного движения, пользователей автомобильных дорог. По решению органов санитарно-эпидемиологического надзора в границах придорожных полос могут вводиться ограничения на ведение сельскохозяйственной деятельности.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушение таких дорог идет прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых  дорог.

В Озерненском городском поселении имеется автостанция на 15 пассажиров (год постройки 1989 г.).

Внутриобластные и междугородные маршруты обслуживает ПК «Духовщинское автотранспортное предприятие» (г. Духовщина, ул. Исаковского 75б), маршрут Озерный-Нелидово автотранспортное предприятие г. Тверь.

Пассажирские перевозки осуществляются по пригородным и межмуниципальным маршрутам, представленным в таблице 44 .

Таблица  44.

Маршрутная сеть пригородного сообщения Озерненского городского поселения

| № п/п | Наименование маршрута Обслуживающее автопредприятие | Протяженность маршрута, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озерный-Смоленск (Духовщинское автопредприятие) | 105 | ежедневно |
| 2 | Озерный-Духовщина (Духовщинское автопредприятие) | 48 | ежедневно |
| 3 | Озерный-Нелидово (автопредприятие г. Тверь) | 94 | ежедневно |
| 4 | Озерный-Ярцево (Духовщинское автопредприятие) | 75 | ежедневно |
| 5 | Озерный-Москва (Духовщинское автопредприятие) | 420 | ежедневно |
| 6 | Озерный-Жарковский (автопредприятие г. Тверь) | 51 | ежедневно |
| 7 | Озерный-Велисто (Духовщинское автопредприятие) | 21 | ежедневно |
| 8 | Озерный-Воронцово-Добрино (Духовщинское автопредприятие) | 14 | ежедневно |

Количество пассажиров перевозимых в год – 1685 чел.

Обеспеченность Озерненского городского поселения объектами придорожного сервиса

В Озерненском городском поселении действуют две АЗС. Для осуществления ремонта, технического и другого обслуживания автотранспортных средств, в поселке находятся:

- одна станция технического обслуживания;

- один пункт шиномонтажа.

Учитывая географическое и административное положение Озерненского городского поселения, генеральным планом предлагается вынести предприятия по обслуживанию автотранспортных средств на автодоргу Р136  Витязи – Духовщина – Озерный – Нелидово, организовав единый центр обслуживания местного и транзитного автотранспорта, включающий:

- станцию технического обслуживания (не менее 4 постов);

- мини-гостиницу;

- предприятия торговли и кафе;

- пункты бытового обслуживания.

Улично-дорожная сеть

Уличная сеть Озерненского городского поселения имеет прямоугольное построение. Основной транспортной магистралью является: ул. Ленина, по которой осуществляется въезд со стороны г. Духовщины, и представляет собой в черте Озерненского городского поселения проезжую часть шириной 8,5 м, тротуары по 2,5-3,0 м и протяженностью 1.3км. Проезжая часть и тротуары заасфальтированы.

По периметру проходят ул. Кольцевая, ул. Октябрьская, ул. Лесная.

Также значимые ул. Строителей, ул. Доватора, ул. Богатырева.

Ширина основных улиц в границах землепользований составляет 15-20 м, в границах застройки 25-30 м, с шириной проезжей части от 6 до 8,5 м.

Остальные улицы, в основном, выполняют роль жилых, частично благоустроены. Водоотвод в Озерненском городском поселении осуществляется по автономной, закрытой системе ливневой канализации.

Общая протяженность улиц - 15,6 км, из них с асфальтобетонным покрытием –  9,1 км, средняя ширина проезжей части - 6,0 м, общая площадь - 105 тыс. м2. Протяженность освещенных частей улиц и проездов -5,5км.

Общая протяженность тротуаров - 13км, общая площадь - 27 тыс. м2.

Искусственные сооружения представлены в основном железобетонными трубами через ручьи под улицами и проездами.

Современное состояние уличной сети Озерненского городского поселения представлено в таблице 45 .

Таблица 45.

Современное состояние  уличной сети

| № п/п | Наименование улицы | Собственник | Протяженность/ ширина, км / м | Вид покрытия | Площадь покрытия, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.г.т. Озерный |
|  | ул. Ленина | Администрация городского поселения | 1.3/14 | а/б | 18.2 |
|  | ул. Кольцевая | Администрация городского поселения | 2.7/7 | бетон | 18.9 |
|  | ул. Октябрьская | Администрация городского поселения | 1.8/7 | бетон | 12.6 |
|  | ул. Парковая | Администрация городского поселения | 0.3/4 | бетон | 1.2 |
|  | ул. Строителей | Администрация городского поселения | 1.2/6 | а/б | 7.2 |
|  | ул. Запольная | Администрация городского поселения | 0.5/5 | грунт | 2.5 |
|  | ул. Энергетиков | Администрация городского поселения | 0.25/4 | бетон | 1.0 |
|  | ул. Классона | Администрация городского поселения | 0.25/4 | грунт | 1.0 |
|  | ул. Садовая | Администрация. городского поселения | 0.6/5 | грунт | 3.0 |
|  | ул. Доватора | Администрация городского поселения | 0.75/5 | бетон | 03.75 |
|  | ул. Лесная | Администрация городского поселения | 0.75/5 | грунт | 3.75 |
|  | ул. Энтузиастов | Администрация городского поселения | 0.7/4 | грунт | 2.8 |
|  | ул. Ярославская | Администрация. городского поселения | 0.3/5 | грунт | 1.5 |
|  | ул. Богатырева | Администрация городского поселения | 0.8/7 | бетон | 5.6 |
|  | Проезд вдоль домов ул.Кольцевая д.16, д.18, д.22 | Администрация городского поселения | 0,5/3 | бетон | 1,5 |
|  | Проезд вдоль домов ул.Кольцевая д.14д, д14а до ул.Строителей д.17 | Администрация. городского поселения | 0,3/3 | бетон | 0,9 |
|  | Проезд вдоль домов ул.Кольцевая д.16д, д16а до ул.Строителей д.19а | Администрация городского поселения | 0,25/3 | бетон | 0,75 |
|  | Проезд от ул.Строителей д.17-школа-д/с-д.14,д.12/5 до ул.Ленина | Администрация городского поселения | 0,75/4 | бетон | 3,0 |
|  | Проезд ул.Богатырева д.16-ул.Лесная. | Администрация городского поселения | 0,5/5 | бетон | 2,5 |
|  | Проезд ул.Октябрьская- ул.Богатырева. | Администрация городского поселения | 0,35/3 | бетон | 1,05 |
|  | Проезд от ул.Кольцевая до ул.Строителей вдоль д.1, д.13/3 по ул.Ленина | Администрация городского поселения | 0,3/4 | бетон | 1,2 |
|  | Проезд от ул.Кольцевая до ул.Строителей вдоль д.7 по ул.Строителей | Администрация городского поселения | 0,25/4 | бетон | 1,0 |
|  | Проезд от ул.Кольцевая до ул.Строителей вдоль д.9 по ул.Строителей | Администрация городского поселения | 0,3/4 | бетон | 1,2 |
|  | Проезд от ул.Ленина до ул.Парковая вдоль д.7, д.9 по ул.Ленина | Администрация городского поселения | 0,25/4 | бетон | 1,0 |
|  | Проезд вдоль домов по ул.Октябрьская д.12,14,16,18,12а,14а,18а,18б | Администрация городского поселения | 0,43/4 | бетон | 1,72 |
|  | Проезд от ул. Кольцевая до авто дороги Витязи-Нелидово | Администрация городского поселения | 0,3/7 | бетон | 2,1 |
| 2. | д. Табор |
|  | сельская | отсутствует | 1.0/5 | грунт | 5.0 |
| 3. | д. Горки |
|  | сельская, проезд по д.Горки до ул.Кольцевой | отсутствует | 0.5/5 | грунт | 2.5 |
| 4. | д. Вишневка |
|  | сельская | отсутствует | 0.8/5 | грунт | 4.0 |
| 5. | д. Дубовица |
|  | сельская | отсутствует | 1.2/5 | грунт | 6.0 |
| 6. | д. Мужицкое |
|  | сельская | отсутствует | 0.25/4 | грунт | 1.0 |

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность улиц и проездов, требующих ремонта. В результате  разрушение дорожного покрытия идет прогрессирующими темпами.

Гаражи для постоянного хранения индивидуального транспорта предполагается разместить в коммунально-складской зоне. Расчетная вместимость гаражей определена при условии обеспечения 100% расчетного парка автомобилей, принадлежащих гражданам в секционной застройке. На территории секционной застройки размещаются только гаражи для транспорта, принадлежащего инвалидам. Гаражи частного сектора размещаются на приусадебных участках.

Для временного хранения легкового автотранспорта оборудована автостоянка  на пересечении улиц Ленина-Кольцевая на 80 автомобилей.

Расчет и размещение автостоянок периферийных районов городского поселения должен производиться на последующих стадиях проектирования.

В целом уличная сеть недостаточно благоустроена, не везде обеспечен поверхностный водоотвод. Улицы и проезды требуют комплексного благоустройства и реконструкции: капитального ремонта существующих покрытий, строительства новых, установки бордюрных камней, освещения, озеленения и установки малых архитектурных форм.

Анализируя вышеперечисленные характеристики транспортной сети, можно сделать  следующие выводы:

- В общем объеме перевозок автомобильный транспорт составляет 100%.

- Увеличивается доля частных автомобильных  грузовых и пассажирских   перевозок.

- Автодорогам с твердым покрытием требуется реконструкция и ремонт.

- Улицы и проезды требуют комплексного благоустройства и реконструкции: капитального ремонта существующих покрытий, строительства новых, установки бордюрных камней, освещения, озеленения и установки малых архитектурных форм.

Исходя из проведенного анализа, необходимо предложить следующие мероприятия:

1.   Проведение капитального ремонта и обустройства автомобильных дорог.

2.  Предлагается строительство новых автомобильных дорог: пгт Озерный -            д. Мужицкое, протяженностью -1,0км; и д.Вишневка, протяженностью - 0,7км.

3. Асфальтирование проезда от пересечения ул. Октябрьская и пер.Торфяников до   автодороги  Озерный - Смоленская ГРЭС, протяженностью - 0,36км.

4. Предлагается асфальтирование улиц Озерненского городского поселения:  ул. Запольная, протяженность - 0,5км;  ул. Классона, протяженность - 0,25км;  ул.Садовая протяженность - 0,6км; ул.Лесная, протяженность - 0,75км;  ул.Энтузиастов, протяженность - 0,7км;  ул.Ярославская, протяженность - 0,3км.

5. Гаражи для постоянного хранения индивидуального транспорта предполагается разместить в коммунально-складской зоне.

6. Гаражи частного сектора размещаются на приусадебных участках.

7. Расчет и размещение автостоянок периферийных районов городского поселения должен производиться на последующих стадиях проектирования.

8. Предлагается вынести предприятия по обслуживанию автотранспортных средств на автодорогу Р136  Витязи – Духовщина – Озерный – Нелидово, организовав единый центр обслуживания местного и транзитного автотранспорта, включающий:

- станцию технического обслуживания (не менее 4 постов);

- мини-гостиницу;

- предприятия торговли и кафе;

- пункты бытового обслуживания.

3.11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

- пожары;

- взрывы;

- человеческие жертвы;

- массовые заболевания населения;

- перебои в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

Для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера необходимо отметить, что в Озерненском городском поселении районе опасных природных процессов (землетрясения, оползни, сели, лавины, абразии, карстовые явления, суффозии, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и др.), требующих превентивных защитных мер не наблюдалось.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть метеорологические:

- сильный дождь,

- сильный снегопад,

- гололед,

- усиление ветра до 20-25 м/с.

На территории Озерненского городского поселения потенциальными источниками ЧС техногенного и биолого-социального характера являются возможные пожары, террористические акты, взрывы на автозаправочных станциях, складах ГСМ, разливы нефтепродуктов, также потенциально опасными источниками ЧС являются электроподстанции, водопроводные, канализационные сети, линии электропередач, аварии на железных и автомобильных дорогах, заболевание диких животных (бешенством).

Перечни и места расположения существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах которых размещается Озерненское городское поселение, с указанием количественных характеристик поражающих факторов:

1. На территории Озерненского ГП химически опасных объектов нет.

2. Перечень, объемы и места хранения ГСМ в Озерненском ГП представлены в таблице 46.

Таблица 46.

Объемы и места хранения ГСМ в Озерненском ГП

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Наименование нефтепродуктов | Объем, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смоленская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-4», Смоленская область, Духовщинский район, п.г.т. Озерный | Дизельное топливо, бензин | 6700 | Возможные разливы нефтепродуктов регионального уровня |
| 2. | ЗАО «ЭДК Транспродукт» | Дизельное топливо, бензин | 2240 | Возможные разливы нефтепродуктов муниципального уровня |
| 3. | Роснефть АЗС № 47 | Дизельное топливо, бензин | 100 | Возможные разливы нефтепродуктов локального уровня |

3. К гидродинамическим опасным объектам (ГОО) на территории Духовщинского района относится водохранилище Смоленской ГРЭС на р.Шесница у п.г.т. Озерный – филиал ОАО «ОГК - 4» емкостью 39,5 млн. м3, возможная площадь затопления 1,2 км2.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2.03.93 г. № 178 предусмотрена объектовая система оповещения населения о пожаре и других ЧС, создание в районе локальной системы оповещения не требуется.

4. Зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории Озерненского ГП отсутствуют.

Размещение пожарных депо в на территории Озерненского городского поселения:

п.г.т. Озерный, район станции ГРЭС, АЦ-40 (133), АЦ-40 (130), АЦ-40 (130), АЦ-40 (433),

Наличие и размещение пожарных гидрантов Озерненского городского поселения указаны в таблице 47.

Таблица 47.

Пожарные гидранты Озерненского ГП

| № ПГ | Тип линии | Диаметр трубопровода | Место расположения | Давление в сети МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория Смоленской ГРЭС |
| 1 | К | 250 | здание СЭСР промплощадка | 5-6 |
| 2 | К | 250 | компрессорная станция промплощадка | 5-6 |
| 3 | К | 250 | дробильный корпус, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 4 | К | 250 | мазутонасосная станция, промплощадка | 5-6 |
| 5 | К | 250 | химический цех, северная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 6 | К | 250 | центральные ремонтные мастерские. промплощадка | 5-6 |
| 7 | К | 250 | главный корпус, котельное отделение, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 8 | К | 250 | главный корпус, машинное отделение, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 9 | К | 250 | АБК, южная сторона, ОРУ-220 кв, промплощадка | 5-6 |
| 10 | К | 250 | центральный склад, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 11 | К | 250 | химический склад, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 12 | К | 250 | главный корпус, машинное отделение, северная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 13 | К | 250 | пристанционный узел, северная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 14 | К | 250 | пристанционный узел, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 15 | К | 250 | главный корпус, котельное отделение, северная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 16 | К | 250 | ТТЦ размораживающее устройство, восточная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 17 | К | 250 | ТТЦ разгрузочное устройство, северная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 18 | К | 250 | ТТЦ разгрузочное устройство, западная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 19 | К | 250 | ТТЦ разгрузочное устройство, юго-западная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 20 | К | 250 | АБК ТТЦ западная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 21 | К | 250 | ТТЦ размораживающее устройство, южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 22 | К | 250 | дробильный корпус, северная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 23 | К | 250 | территория паркетного цеха, южная часть территории | 5-6 |
| 24 | К | 250 | территория паркетного цеха, южная сторона цеха | 5-6 |
| 25 | Т | 100 | АТЦ на территории, промплощадка | 5-6 |
| 26 | Т | 100 | ПЧ-11 промплощадка | 5-6 |
| 27 | Т | 100 | АТЦ южная сторона, промплощадка | 5-6 |
| 28 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 29 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 30 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 31 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 32 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 33 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 34 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 35 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 36 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 37 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 38 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 39 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| 40 | К | 100 | периметр открытого склада угля ТТЦ | 5-6 |
| п.г.т. Озерный |
| 1 | К | 150 | ул. Ленина, д.9/1 | 3 |
| 2 | К | 150 | ул. Ленина, д.9/1, баня | 3 |
| 3 | К | 150 | ул. Ленина, перекресток ул.Строителей | 3 |
| 4 | К | 150 | ул. Ленина, д.3/3, универсам | 3 |
| 5 | К | 150 | ул. Строителей, д.12/5 территория промышленно-экономического колледжа | 3 |
| 6 | К | 150 | ул. Ленина, д.6 | 3 |
| 7 | К | 150 | ул. Ленина, д.2 | 3 |
| 8 | К | 150 | ул. Кольцевая, д.4 | 3 |
| 9 | К | 150 | ул. Строителей, д.11 | 3 |
| 10 | К | 150 | ул. Строителей, д. 13 | 3 |
| 11 | К | 150 | ул. Строителей, д.19 | 3 |
| 12 | К | 150 | ул. Строителей, д.18 | 3 |
| 13 | К | 150 | ул. Строителей, д.17 | 3 |
| 14 | К | 150 | ул. Строителей, д. 16 | 3 |
| 15 | К | 150 | ул. Строителей, д.14 | 3 |
| 16 | К | 150 | ул. Строителей, д.22 | 3 |
| 17 | К | 150 | ул. Строителей, д.7 | 3 |
| 18 | К | 150 | ул. Строителей, д.9 | 3 |
| 19 | К | 150 | ул. Строителей, д.2а | 3 |
| 20 | К | 150 | ул. Кольцевая, д. 18 | 3 |
| 21 | К | 150 | ул. Кольцевая, д. 14 | 3 |
| 22 | К | 150 | ул. Кольцевая, д. 14а | 3 |
| 23 | К | 150 | ул. Кольцевая, д. 16а | 3 |
| 24 | К | 150 | проезд детский сад «Сказка» | 3 |
| 25 | К | 150 | ул. Лесная, д. 42 | 3 |
| 26 | К | 150 | ул. Октябрьская, д.18б | 3 |
| 27 | К | 150 | ул. Октябрьская, д.18а | 3 |
| 28 | К | 150 | ул. Октябрьская, магазин | 3 |
| 29 | К | 150 | ОММПКХ | 3 |
| 30 | К | 150 | Хлебозавод | 3 |
| 31 | Т | 150 | ЦРБ п. Озерный | 3 |
| 32 | Т | 150 | на территории АТП | 3 |
| 33 | Т | 150 | на территории ЗАО ЭДК «Транспродукт» | 3 |

Наличие и размещение пожарных водоемов на территории Озерненского городского поселения указаны в таблице 48.

Таблица 48.

Пожарные водоемы на территории Озерненского городского поселения

| № ПВ | Тип водоема | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | искусственный | Смоленская ГРЭС БНС | озеро Сошно |
| 2 | искусственный | Смоленская ГРЭС тепловозное депо подземный резервуар | озеро |
| 3 | искусственный | ЗАО ЭДК «Транспродукт» | подземный резервуар |
| 4 | искусственный | ЗАО ЭДК «Транспродукт» | подземный резервуар |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

("Положение  о  водоохранных  зонах  водных  объектов  и  их  прибрежных  защитных  полосах" №1404  от  23  ноября  1996  г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

###### Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий инженерной инфраструктуры

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

### Объекты культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Согласно положениям «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г., № 33 (действует в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятой Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренной Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ)):

1) Границы территории памятников вступают в силу одновременно со взятием памятника под охрану государства, то есть с момента включения его в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном  ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73 – ФЗ;

2) В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность его изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для территорий памятников, определен режим комплексной научной реставрации, предусматривающий обеспечение условий физической сохранности памятника, документированное восполнение утрат, устранение или нейтрализацию искажений. Все работы по восстановлению, благоустройству, приспособлению и экспонированию объекта проводятся в рамках проекта реставрации. В случае утраты памятник подлежит строго документированному воссозданию.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения                                                                                                         3

2. Правовой статус филиала                                                                                             3

3. Виды деятельности филиала                                                                                        3

4. Финансово-хозяйственная деятельность филиала                                                     5

5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью филиала, организация бухгалтерского учета и отчетности                                                                                            5

6. Управление филиалом                                                                                                 6

7. Персонал филиала                                                                                                        6

8. Прекращение деятельности                                                                                         7

9. Заключительные положения                                                                                       7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал «Смоленская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Филиал») создан в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», на основании решения Совета директоров ОАО «ОГК-4» (Протокол № 19 от 30 мая 2006 г.).

1.2. Филиал является обособленным подразделением ОАО «ОГК-4» (далее – Общество), расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства (или их часть).

1.3. В своей деятельности Филиал руководствуется требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов РФ, Устава Общества, настоящего Положения, решениями полномочных органов управления Общества.

1.4. Полное наименование Филиала: Филиал «Смоленская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

1.5. Сокращенное наименование Филиала: Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».

1.6. Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный

1.7. Почтовый адрес: 216239, Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный.

1.8. Взаимоотношения между Филиалом и Обществом строятся на основе административного подчинения в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества.

1.9. Филиал создан на неопределенный срок.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

2.1.Филиал не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от имени Общества. Для осуществления деятельности Общество передает Филиалу имущество, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества. Филиал пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определенных настоящим Положением и решениями Общества.

2.2.Директор Филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Трудовой договор с директором Филиала от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества. В период временного отсутствия директора Филиала его обязанности исполняет лицо, назначенное директором Филиала по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества.

2.3.Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет создавшее его Общество. Юридические действия Филиала создают права и обязанности для Общества.

2.4.Филиал вправе открывать расчетные рублевые, валютные и иные счета в банках в установленном законом порядке. Количество и виды счетов, которые может иметь Филиал, определяется Обществом.

2.5.Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Общества.

2.6.Филиал ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерский баланс, который является составной частью бухгалтерского баланса Общества.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1.Филиал осуществляет виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, в том числе:

- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок;

потребителей, подключенных к тепловым сетям общества;

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная

деятельность;

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

- производство электрической и тепловой энергии;

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций,

соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям

Общества, в соответствии с заключенными договорами;

- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;

- эксплуатация зданий и сооружений;

- метрологическое обеспечение производства;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;

- деятельность по ремонту средств измерений;

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;

- доверительное управление имуществом;

- оказание консалтинговых услуг;

- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление агентской деятельности;

- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские

работы;

- внешнеэкономическая деятельность;

- транспортно-экспедиционные услуги;

- иные виды деятельности.

3.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, дополнительному согласованию и разрешению, осуществляются после получения разрешения в органах, определяемых законодательством Российской Федерации.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1.Для выполнения своих задач и задач Общества Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Обществом.

4.2.Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в составе Общества.

4.3.Филиал вправе распоряжаться закрепленными за ним оборотными средствами, в соответствии с нормативными документами и бюджетом Общества, в пределах полномочий, предусмотренных в доверенности, выданной Директору Филиала.

4.4.Филиал заключает договоры, совершает иные сделки, связанные с его деятельностью. Сделки от имени Общества могут совершать Директор филиала в пределах полномочий, определяемых ему настоящим Положением и доверенностью Общества, а также иные работники в соответствии с выданными им доверенностями.

4.5.Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на решение задач Филиала и Общества в целом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также годовом отчете Общества. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества.

4.7.Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

4.8.Филиал выполняет установленные законодательством обязанности налогоплательщика, в том числе осуществляет представление соответствующих налоговых деклараций в установленные сроки, получает выписки с лицевых карточек налогоплательщиков о суммах начисленных и уплаченных налогов, осуществляет сверку по всем видам налогов.

4.9.Имущество Филиала образуется из денежных средств, вещей и иного имущества, закрепленных за ним Обществом, а также денежных средств и иного имущества, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности. Имущество Филиала учитывается на балансе Филиала.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА, ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

5.1.Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества, аудиторами, назначенными или привлекаемыми Обществом.

5.2.Должностные лица Филиала обязаны по запросу членов ревизионной комиссии Общества и аудиторов предоставлять им все необходимые материалы, бухгалтерские и иные документы и давать личные объяснения.

5.3.Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и учетной политикой Общества.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1.Руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор в соответствии с трудовым договором, настоящим Положением, доверенностью, Уставом Общества и действующим законодательством.

6.2.Назначение и увольнение директора Филиала производится на основании решения Общества. Приказ о назначении (увольнении) директора издает единоличный исполнительный орган Общества.

6.3.Директор Филиала:

6.3.1. Действует от имени Общества по доверенности;

6.3.2. Осуществляет оперативное руководство и управление текущей деятельностью Филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами в целях реализации функций Филиала.

6.3.3. Представляет интересы Общества и Филиала во всех государственных, общественных, коммерческих организациях, предприятиях, учреждениях и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами, в пределах прав, предоставленных Доверенностью;

6.3.4. Распоряжается имуществом и денежными средствами Филиала в пределах предоставленных ему на основании Доверенности полномочий;

6.3.5. Организует ведение в Филиале бухгалтерского и налогового учета и предоставление информации для заполнения форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Общества, а также для выполнения внутрифирменной аналитической работы;

6.3.6. В рамках компетенции, установленной доверенностью совершает от имени Общества (Филиала) различные хозяйственные и финансовые операции, подписывает договоры и все связанные с ними документы и платежные документы Филиала;

6.3.7. В пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для всех работников Филиала, подписывает трудовые договоры с работниками Филиала;

6.3.8. С учетом кредитной и инвестиционной политикой Общества открывает в банках расчетные и иные счета;

6.3.9. В соответствии с предоставленными полномочиями принимает на работу и увольняет с работы работников Филиала в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в порядке пункта 7.2. настоящего Положения, решает вопрос об установлении испытательного срока работнику, применяет к работникам Филиала меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством РФ;

6.3.10. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала и Общества в целом.

6.4.Приказы и распоряжения директора Филиала в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми работниками Филиала.

7. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА

7.1.Отношения работников Общества, работающих в Филиале, возникшие на основе трудового договора, регулируются Российским трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными правовыми актами.

7.2. Утверждение штатного расписания Филиала и внесение в него изменений производится Обществом по представлению директора Филиала.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

8.1. Деятельность Филиала прекращается:

- по решению уполномоченного органа управления Общества;

- в случае ликвидации Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения единоличным исполнительным органом Общества.

9.2.Положение о Филиале пересматривается по мере необходимости. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также принятие Положения о Филиале в новой редакции утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

# Footnotes

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принятого Государственной Думой 15 февраля 1995 г.

Постановление Департамента по Энергетике, энергоэффективности и тарифной политике № 153 от 20.11.2009г.

с учетом перепродажи купленной на рынке электроэнергии

данные указаны с учетом хозяйственных нужд станции

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ); Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.02.2000 N 100, от 29.05.2006 N 334); Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; Областной закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Смоленской области» от 27 апреля 2000 года (с изм. от 13.10.2000 и от 10.07.2001).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

"ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009), статья 99

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004), (ред. от 30.12.2008)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  (принят ГД ФС РФ 24.05.2002).